## Slide 1
A.1 数字技术的发展及其应用
A.2 数字集成电路的分类及特点
A.3 模拟信号与数字信号
A.4 数字信号的描述方法
A. 引言- 数字电路与数字信号

## Slide 2
A.1.1数字技术的发展及其应用
A.1数字电路与数字信号
80年代后- ULSI ， 1 0 亿个晶体管/片 、 ASIC 制作技术成熟
目前-- 芯片内部的布线细微到纳米(7nm)量级
微处理器的时钟频率高达3GHz（109Hz）
90年代后- 97年一片集成电路上有40亿个晶体管。
60~70代-
IC技术迅速发展：SSI、MSI、LSI 、VLSI。
10万个晶体管/片。Application Specific Integrated Circuit
将来- 高分子材料或生物材料制成密度更高、三维结构的电路
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 3
发展特点:以电子器件的发展为基础
电子管时代
1906年，福雷斯特等发明了电子管；电子管体积大、重量重、耗电大、寿命短。目前在一些大功率发射装置中使用。
电压控制器件
电真空技术

## Slide 4
晶体管时代
电流控制器件
半导体技术
半导体二极管、三极管
器件

## Slide 5
半导体集成电路

## Slide 6
电路设计方法伴随器件变化从传统走向现代
a)传统的设计方法：
b)现代的设计方法：
采用自下而上的设计方法；由人工组装,经反复调试、验证、修改完成。所用的元器件较多，电路可靠性差,设计周期长。
现代EDA技术实现硬件设计软件化。采用从上到下设计方法，电路设计、 分析、仿真 、修订 全通过计算机完成。

## Slide 7
EDA技术以计算机为基本工具、借助于软件设计平台，自动完成数字系统的仿真、逻辑综合、布局布线等工作。最后下载到芯片，实现系统功能。使硬件设计软件化。
1、设计：
在计算机上利用软件平台进行设计
原理图设计
VerlogHDL语言设计
状态机设计
设计方法
EDA（Electronics Design Automation)技术

## Slide 8
3、下载
2、仿真
4、验证结果
实验板
下载线

## Slide 9
数码相机
智能仪器
计算机
数字技术的应用
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 10
根据电路的结构特点及其对输入信号的响应规则的不同，
--数字电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。
从集成度不同
--数字集成电路可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和甚大规模五类。
从电路的形式不同，
--数字电路可分为集成电路和分立电路
从器件不同
--数字电路可分为TTL 和 CMOS电路
1、数字集成电路的分类
A.1.2、数字集成电路的分类及特点

## Slide 11
可编程逻辑器件、多功能专用集成电路
106以上
甚大规模
大型存储器、微处理器
10,000~99,999
超大规模
小型存储器、门阵列
100~9999
大规模
计数器、加法器
12~99
中规模
逻辑门、触发器
最多12个
小规模
典型集成电路
门的个数
分类
集成度:每一芯片所包含的门个数

## Slide 12
2、数字集成电路的特点
1)电路简单,便于大规模集成,批量生产
2)可靠性、稳定性和精度高,抗干扰能力强
3)体积小,通用性好,成本低.
4)具可编程性,可实现硬件设计软件化
5)高速度 低功耗
6)加密性好

## Slide 13
3、数字电路的分析、设计与测试
(1)数字电路的分析方法
数字电路的分析:根据电路确定电路输出与输入之间的逻辑关系。
(2) 数字电路的设计方法
数字电路的设计:从给定的逻辑功能要求出发，选择适当的逻辑器件，设计出符合要求的逻辑电路。
设计方式:分为传统的设计方式和基于EDA软件的设计方式。
分析工具：逻辑代数。
电路逻辑功能主要用真值表、功能表、逻辑表达式和波形图。

## Slide 14
---时间和数值均连续变化的电信号，如正弦波、三角波等
u
O
t
O
t
u
1. 模拟信号
A.1.3 模拟信号与数字信号

## Slide 15
数字信号波形
2、数字信号
---在时间上和数值上均是离散的信号。
数字电路和模拟电路：工作信号，研究的对象不同，
分析、设计方法以及所用的数学工具也相应不同

## Slide 16
3、模拟信号的数字表示
由于数字信号便于存储、分析和传输，通常都将模拟信号转换为数字信号.
0
0
模拟信号
模数转换器
3
V
数字输出
0
0
0
0
1
1
模数转换的实现

## Slide 17
电压(V)
二值逻辑
电 平
+5
1
H(高电平)
0
0
L(低电平)
逻辑电平与电压值的关系（正逻辑）
A.1.4 数字信号的描述方法
1、二值数字逻辑和逻辑电平
a 、在电路中用低、高电平表示0、1两种逻辑状态
0、1数码---表示数量时称二进制数
表示方式
二值数字逻辑
---表示事物状态时称二值逻辑

## Slide 18
(a) 用逻辑电平描述的数字波形
(b) 16位数据的图形表示
2、数字波形
数字波形------是信号逻辑电平对时间的图形表示.

## Slide 19
高电平
低电平
有脉冲
*非归零型
*归零型
比特率 -------- 每秒钟转输数据的位数
无脉冲
(1)数字波形的两种类型:

## Slide 20
(2)周期性和非周期性
非周期性数字波形
周期性数字波形

## Slide 21
例1.1.1 某通信系统每秒钟传输1544000位(1.544兆位)数据，求每位数据的时间。
解：按题意，每位数据的时间为

## Slide 22
例1.1.2 设周期性数字波形的高电平持续6ms，低电平持续10ms，
求占空比q。
解：因数字波形的脉冲宽度tw=6ms，周期T=6ms+10ms=16ms。

## Slide 23
非理想脉冲波形
(3)实际脉冲波形及主要参数

## Slide 24
几个主要参数:
占空比 Q ----- 表示脉冲宽度占整个周期的百分比
上升时间tr 和下降时间tf ----从脉冲幅值的10%到90% 上升
下降所经历的时间( 典型值ns )
脉冲宽度 (tw )---- 脉冲幅值的50%的两个时间所跨越的时间
周期 (T) ---- 表示两个相邻脉冲之间的时间间隔
t
r
脉冲宽度
t
w
0.5V
4.5V
2.5V
幅值
=5.0V
0.0V
5.0V
t
f
0.5V
2.5V
4.5V

## Slide 25
(4)时序图----表明各个数字信号时序关系的多重波形图。
由于各信号的路径不同，这些信号之间不可能严格保持同步关系。为了保证可靠工作，各信号之间通常允许一定的时差，但这些时差必须限定在规定范围内，各个信号的时序关系用时序图表达。

## Slide 26: 第一章 数字逻辑基础
§1-1 数制与编码
§1-2 逻辑代数基础
§1-3 逻辑函数的标准形式
§1-4 逻辑函数的化简
小结

## Slide 27: §1-1 数制与编码
进位计数制
数制转换
数值数据的表示
常用的编码

## Slide 28: §1-2 逻辑代数基础
逻辑变量及基本逻辑运算
逻辑函数及其表示方法
逻辑代数的运算公式和规则

## Slide 29
§1-3 逻辑函数的标准形式
函数表达式的常用形式
逻辑函数的标准形式

## Slide 30
§1-4 逻辑函数的简化
代数法化简函数
图解法化简函数
逻辑函数简化中的几个实际问题

## Slide 31
进位计数制
1、十进制
=3 102 + 3 101+ 3 100+ 3 10-1 +3 10-2
权 权 权 权 权
特点：1)基数10，逢十进一，即9+1=10
3)不同数位上的数具有不同的权值10i。
4)任意一个十进制数，都可按其权位
展成多项式的形式
(333.33)10
位置计数法
按权展开式
(N)10=(Kn-1  K1 K0. K-1 K-m)10
2)有0-9十个数字符号和小数点，数码K i从0-9
=Kn-1 10n-1++K1101+K0100+K-1 10-1++K-m 10-m
返 回
数基
表示相对小数点
的位置

## Slide 32
返 回
二进制
任意进制
1）基数R，逢R进一，
3）不同数位上的数具有不同的权值Ri。
4） 任意一个R进制数，都可按其权位
展成多项式的形式
(N)R=(Kn-1  K1 K0. K-1 K-m)R
=Kn-1 Rn-1++K1R1+K0R0+K-1 R-1+K-m R-m
2) 有R两个数字符号和小数点，数码K i从0-R-1
1）基数2，逢二进一，即1+1=10
3）不同数位上的数具有不同的权值2i。
4）任意一个二进制数，都可按其权位
展成多项式的形式
(N)2=(Kn-1  K1 K0. K-1 K-m)2
=Kn-1 2n-1++K121+K020+K-1 2-1+K-m 2-m
2)有0-1两个数字符号和小数点，数码K i从0-1

## Slide 33
常用数制对照表
返 回

## Slide 34: 数 制 转 换
十进制
非十进制
非十进制
十进制
二进制
八、十六进制
八、十六进制
二进制
十进制与非十进制间的转换
非十进制间的转换
返 回

## Slide 35: 十进制转换成二进制
 整数部分的转换
除基取余法：用目标数制的基数（R=2）去除十进制数，第一次相除所得余数为目的数的最低位 K0，将所得商再除以基数，反复执行上述过程，直到商为“0”，所得余数为目的数的最高位Kn-1。
例：（81）10=（？）2
得：（81）10 =（1010001）2
81
40
20
10
5
2
0
2
2
2
2
2
2
2
1
K0
0
K1
0
K2
0
K3
1
K4
0
K5
1
K6
1
返 回

## Slide 36: 十进制转换成二进制
小数部分的转换
乘基取整法：小数乘以目标数制的基数（R=2），第一次相乘结果的整数部分为目的数的最高位K-1，将其小数部分再乘基数依次记下整数部分，反复进行下去，直到小数部分为“0”，或满足要求的精度为止（即根据设备字长限制，取有限位的近似值）。
例： （0.65）10 =( ? )2 要求精度为小数五位。
0.65
2
K-1
1
0.3
2
K-2
0
0.6
2
K-3
1
0.2
2
K-4
0
0.4
2
K-5
0
0.8
由此得：(0.65)10=(0.10100)2
综合得：(81.65)10=(1010001.10100)2
返 回
如2-5，只要求到小
数点后第五位
十进制
二进制
八进制、十六进制

## Slide 37: 非十进制转成十进制
方法：
将相应进制的数按权展成多项式，按十进制求和
(F8C.B)16
= F×162+8×161+C×160+B×16-1
= 3840+128+12+0.6875
=3980.6875
例：
返 回

## Slide 38: 非十进制间的转换
返 回
 二进制与八进制间的转换
从小数点开始，将二进制数的整数和小数部分每三位分为一组，不足三位的分别在整数的最高位前和小数的最低位后加“0”补足，然后每组用等值的八进制码替代，即得目的数。
例8： 11010111.0100111 B = ? Q
11010111.0100111 B = 327.234 Q
11010111.0100111
小数点为界
0
00
7
2
3
2
3
4

## Slide 39
返 回
非十进制间的转换
 二进制与十六进制间的转换
从小数点开始，将二进制数的整数和小数部分每四位分为一组，不足四位的分别在整数的最高位前和小数的最低位后加“0”补足，然后每组用等值的十六进制码替代，即得目的数。
例9： 111011.10101 B = ? H
111011.10101 B = 3B.A8 H
111011.10101
小数点为界
00
000
B
3
A
8

## Slide 40: 数值数据的表示
X1 = + 1101101
X2 = - 1101101
一、真值与机器数
数符（+/-）+尾数（数值的绝对值）
符号（+/-）数码化
最高位：
“0”表示“+”
“1”表示“-”
二、带符号二进制数的代码表示
1. 原码[X]原：
原码
反码
补码
变形补码
尾数部分的表示形式：
最高位：
“0”表示“+”
“1”表示“-”
符号位
+
尾数部分（真值）
原码的性质：
 “0”有两种表示形式
[+00…0]原 = 000…0 而 [-00…0]原 = 100…0
 数值范围： +（2n –1-1）≤[X]原≤-（2n-1-1）
如n = 8，原码范围01111111～11111111，数值范围为+127～-127
 符号位后的尾数即为真值的数值
返 回

## Slide 41: 数值数据的表示
2. 反码[X]反：
符号位
+
尾数部分
 反码的性质
正数：尾数部分与真值形式相同
负数：尾数为真值数值部分按位取反
    X1 = +4
X2 = -4
    [X1]反 = 00000100
[X2]反 = 11111011
3、补码[X]补：
符号位
+
尾数部分
正数：尾数部分与真值同即[X]补 = [X]正
负数：尾数为真值数值部分按位取反加1
即[X]补 = [X]反 + 1
返 回
 “0”有两种表示形式
[+00…0]反 = 000…0 而 [-00…0]反 = 111…1
 数值范围： +（2n –1-1）≤[X]反≤-（2n-1-1）
如n = 8，反码范围01111111～10000000，数值范围为+127～-127
 符号位后的尾数是否为真值取决于符号位

## Slide 42: 数值数据的表示
补码的性质：
双符号位：正数- “00”
负数- “11”
符号位
+ 尾数
应用：
两个符号位（S1S0）都作为数值一起参与运算，运算结果的符号如两个符号位相同，结果正确；不同则溢出。
判断是否有溢出
方法：
4、变形补码[X]变补：
例： 已知X1 = -1110 B ， X2 = +0110 B ，求 X1+ X2 = ？
[X1]补 = 1 0010 -1110B
+） [X2]补 = 0 0110 +1000B
[X1+X2]补 = 1 1000 -1000B
故得 [X1+X2]补 = 11000 即X1+ X2 = -1000 B
例：已知X1 = 48，X2 = 31 求X1 + X2 = ？
X1 = +48 [X1]变补= 00 110000
+）X2 = +31 +）[X2]变补= 00 011111
X1 + X2 = +79 [X1+ X2]变补 = 01 001111
 “0”有一种表示形式
[+00…0]补 = 000…0 而 [-00…0]补 = 1 000…0
 数值范围： +(2n-1-1）≤[X]补≤-2n-1
如n = 8，补码范围01111111～10000000，数值范围为+127～-128
 符号位后的尾数并不表示真值大小
 用补码进行运算时，两数补码之和等于两数和之补码，即
    [X1]补+[X2]补 = {X1+X2}补（mod 2n）

## Slide 43: 常用编码
自然二进制码格雷码
二—十进制码奇偶检验码
 ASCII码等。
常用的编码：
用一组二进制码按一定规则排列起来以表示数字、符号等特定信息。
（一）自然二进制码及格雷码
 自然二进制码
常用四位自然二进制码，表示十进制数0--15，各位的权值依次为23、22、21、20。
 格雷码
2.编码还具有反射性，因此又可称其为反射码。
1.任意两组相邻码之间只有一位不同。注：首尾两个数码即最小数0000和最大数1000之间也符合此特点，故它可称为循环码
返 回
按自然数顺序排列的二进制码

## Slide 44: 常用编码
自然二进制码格雷码
二—十进制码奇偶检验码
 ASCII码等。
常用的编码：
（二）二—十进制BCD码
 有权码
用四位二进制代码对十进制数的各个数码进行编码。
有权码表示十进制数符：
D = b3w3 + b2w2 + b1w1 + b0w0 + c
偏权系数c = 0时为有权码。
1 8421BCD（NBCD）码
2 7 6 . 8
↓ ↓ ↓ ↓
010 0111 0110 1000
例：（276.8）10 =（ ？ ）NBCD
（276.8）10 =（0010011101101000）NBCD
四位二进制数中的每一位都对应有固定的权
返 回

## Slide 45
自然二进制码格雷码
二—十进制码奇偶检验码
 ASCII码等。
常用的编码：
 无权码
2.其它有权码
2421、5421、5211
1 .余3码
余3码中有效的十组代码为0011～1100代表十进制数0--9
2 .其它无权码
 字符编码
ASCII码：七位代码表示128个字符 96个为图形字符
控制字符32个。
常用编码
返 回

## Slide 46
十进制数 | 8421码 | 余3码 | 2421码 | 5211码 | 循环码 | 余3循环码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 | 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111 | 0000 0001 0100 0101 0111 1000 1001 1100 1101 1111 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 | 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010
权 | 8421 |  | 2421 | 5211 |  | 

## Slide 47
§1-2 逻辑代数基础
逻辑变量及基本逻辑运算
逻辑函数及其表示方法
逻辑代数的运算公式和规则

## Slide 48: 逻辑变量及基本逻辑运算
一、逻辑变量
取值：逻辑0、逻辑1。逻辑0和逻辑1不代表数值大小，仅表示相互矛盾、相互对立的两种逻辑状态
二、基本逻辑运算
与运算
或运算
非运算
返 回

## Slide 49
逻辑表达式
F= A  B = AB
与逻辑真值表
与逻辑关系表
与逻辑
开关A
开关B
灯F
断 断
断 合
合 断
合 合
灭
灭
灭
亮
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
0
0
1
0
A
B
F

逻辑符号
只有决定某一事件的所有条件全部具备，这一事件才能发生
与逻辑运算符，也有用“”、“∧”、“∩”、“&”表示

## Slide 50
逻辑表达式
F= A + B
或逻辑真值表
或逻辑
A
B
F
 1
逻辑符号
只有决定某一事件的有一个或一个以上具备，这一事件才能发生
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
1
1
1
0
N个输入：
F= A + B+ ...+ N
或逻辑运算符，也有用“∨”、“∪”表示
返 回

## Slide 51
返 回
非逻辑
当决定某一事件的条件满足时，事件不发生；反之事件发生，
非逻辑真值表
逻辑符号
A
F
1
A
F
0
1
1
0
逻辑表达式
F= A
“-”非逻辑运算符
三、复合逻辑运算
与非逻辑运算
F1=AB
或非逻辑运算
F2=A+B
与或非逻辑运算
F3=AB+CD

## Slide 52
异或运算
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
1
1
0
0
逻辑表达式
F=AB=AB+AB
A
B
F
=1
逻辑符号
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
0
0
1
1
同或运算
逻辑表达式
F=A B= AB
A
B
F
=1
逻辑符号
“”异或逻辑运算符
“⊙”同或逻辑运算符
返 回

## Slide 53
0V
3V
工作原理
 A、B中有一个或一个以上为低电平0V
 只有A、B全为高电平3V，
二极管与门电路
0V
3V
3V
3V
A
B
F
3V
3V
3V
3V
0V
0V
0V
3V
0V
0V
0V
0V
返 回
（四）正逻辑与负逻辑
则输出F就为低电平0V
则输出F才为高电平3V

## Slide 54
A
B
F
VL VL
VL
VL
VH
VL
1 1
1
A
B
F
1 0
0 1
0 0
0
0
0
0
A
B
F
0 1
0 0
1 0
1 1
1
1
1
VL VH
VH VL
VH VH
电平关系
正逻辑
负逻辑
正与 = 负或
正或 = 负与
正与非 = 负或非
正或非 = 负与非
正、负逻辑间关系
逻辑符号等效
 在一种逻辑符号的所有入、出端同时加上或者去掉小圈，当一根线上有两个小圈，则无需画圈
 原来的符号互换（与←→或、同或←→异或）
高电平VH用逻辑1表示，低电平VL用逻辑0表示
返 回
（四）正逻辑与负逻辑
（与门）
（或门）
高电平VH用逻辑0表示，低电平VL用逻辑1表示

## Slide 55
逻辑函数及其表示方法
一、逻辑函数
用有限个与、或、非逻辑运算符，按某种逻辑关系将逻辑变量A、B、C、...连接起来，所得的表达式F = f（A、B、C、...）称为逻辑函数。
二、逻辑函数的表示方法
真值表
逻辑函数式
逻辑图
波形图
输入变量不同取值组合与函数值间的对应关系列成表格
用逻辑符号来表示函数式的运算关系
输入变量
输出变量
取值：逻辑0、逻辑1。逻辑0和逻辑1不代表数值大小，仅表示相互矛盾、相互对立的两种逻辑态
反映输入和输出波形变化的图形又叫时序图

## Slide 56
A
B
C
F
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
断“0”
合“1”
亮“1”
灭“0”
C开，F灭
0
0
0
0
C合，A、B中有一个合，F亮
1
1
C合，A、B均断，F灭
0
逻辑函数式
 挑出函数值为1的项
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
 每个函数值为1的输入变量取值组合写成一个乘积项
 这些乘积项作逻辑加
输入变量取值为1用原变量表示;反之，则用反变量表示
ABC、ABC、ABC
F= ABC+ABC+ABC
返 回

## Slide 57
逻辑图
F= ABC+ABC+ABC
乘积项用与门实现，和项用或门实现
波形图
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
返 回

## Slide 58
逻辑代数的运算公式和规则
 公理、定律与常用公式
公理
交换律
结合律
分配律
0-1律
重叠律
互补律
还原律
反演律
0 0 = 0
0 1 =1  0 =0
1 1 = 1
0+ 0 = 0
0+ 1 =1 + 0 =1
1+ 1 = 1
A B = B  A
A+ B = B + A
(A B) C = A (B C)
(A+ B)+ C = A+ (B+ C)
自等律
A ( B+ C ) = A B+ A C
A+ B  C =( A+ B) (A+ C )
A 0=0 A+ 1=1
A 1=A A+ 0=A
A A=0 A+A=1
A A=A A+ A=A
A B= A+B A+ B=AB
A= A
吸收律
消因律
包含律
合并律
A B+ A B =A (A+ B)  (A+ B) =A
A+A B=A A  (A+B)=A
A+ A B =A+B A (A+ B) =A  B
AB+ A C +BC= AB+ A C
(A+B)( A+ C )(B+C)= (A+B)(A +C)

## Slide 59
证明方法
利用真值表
例：用真值表证明反演律
A B
AB
A+ B
A B
A+B
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

A B= A+B A+ B=AB
返 回

## Slide 60
等式右边
由此可以看出：与或表达式中，两个乘积项分别包含同一因子的原变量和反变量，而两项的剩余因子包含在第三个乘积项中，则第三项是多余的
公式可推广：
例：证明包含律
成立
返 回
利用基本定律

## Slide 61
逻辑代数的运算公式和规则
 三个基本运算规则
 代入规则：
任何一个含有某变量的等式，如果等式中所有出现此变量的位置均代之以一个逻辑函数式，则此等式依然成立
例：
A B= A+B
BC替代B
得
由此反演律能推广到n个变量：
利用反演律

## Slide 62
基本运算规则
 反演规则：
对于任意一个逻辑函数式F，做如下处理：
 若把式中的运算符“.”换成“+”, “+” 换成“.”;
 常量“0”换成“1”，“1”换成“0”；
 原变量换成反变量，反变量换成原变量
那么得到的新函数式称为原函数式F的反函数式。
注：
① 保持原函数的运算次序--先与后或，必要时适当地加入括号
② 不属于单个变量上的非号有两种处理方法
 非号保留，而非号下面的函数式按反演规则变换
 将非号去掉，而非号下的函数式保留不变
例：
F(A、B、C)
其反函数为
或
返 回

## Slide 63
基本运算规则
 对偶式：
对于任意一个逻辑函数，做如下处理：
1）若把式中的运算符“.”换成“+”，“+”换成“.”；
2）常量“0”换成“1”，“1”换成“0”
得到新函数式为原函数式F的对偶式F′，也称对偶函数
 对偶规则：
如果两个函数式相等，则它们对应的对偶式也相等。即 若 F1 = F2 则F1′= F2′。使公式的数目增加一倍。
 求对偶式时运算顺序不变，且它只变换运算符和常量，其变量是不变的。
注：
 函数式中有“”和“⊙”运算符，求反函数及对偶函数时，要将运算符“”换成“⊙”， “⊙”换成“”。
例：
其对偶式
返 回

## Slide 64
异或运算的公式
(1) 常量和变量
(2) 交换律
(3) 结合律
(4) 分配律
(5) 因果互换律 如果
，则有
运算顺序先与、再异或

## Slide 65
§1-3 逻辑函数的标准形式
函数表达式的常用形式
逻辑函数的标准形式

## Slide 66
函数表达式的常用形式
 五种常用表达式
F(A、B、C)
“与―或”式
“或―与”式
“与非―与非”式
“或非―或非”式
“与―或―非”式
基本形式
 表达式形式转换
返 回
利用还原律
利用反演律

## Slide 67
逻辑函数的标准形式
最小项：
n个变量有2n个最小项，记作mi
3个变量有23（8）个最小项
m0
m1
000
001
0
1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
010
011
100
101
110
111
2
3
4
5
6
7
n个变量的逻辑函数中，包括全部n个变量的乘积项（每个变量必须而且只能以原变量或反变量的形式出现一次）
一、 最小项和最大项
乘积项
和项
最小项
二进制数
十进制数
编号
最小项编号i-各输入变量取值看成二进制数，对应的十进制数

## Slide 68
0 0 1
A B C
0 0 0
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
三变量的最小项
最小项的性质：
 同一组变量取值任意两个不同最小项的乘积为0。即mimj=0 (i≠j)
 全部最小项之和为1，即
 任意一组变量取值，只有一个最小 项的值为1，其它最小项的值均为0

## Slide 69
 最大项
n个变量有2n个最大项，记作i
n个变量的逻辑函数中，包括全部n个变量的和项（每个变量必须而且只能以原变量或反变量的形式出现一次）
 同一组变量取值任意两个不同最大项的和为1。即Mi+Mj=1 (i≠j)
 全部最大项之积为0，即
 任意一组变量取值，只有一个最大 项的值为0，其它最大项的值均为1
最大项：
最大项的性质：
返 回

## Slide 70
 最小项与最大项的关系

相同编号的最小项和最大项存在互补关系
即:
mi =
Mi
Mi =
mi

若干个最小项之和表示的表达式F，其反函数F可用等同个与这些最小项相对应的最大项之积表示。
例：
m1
m3
m5
m7
=



=
返 回

## Slide 71
逻辑函数的标准形式

标准积之和( 最小项）表达式
式中的每一个乘积项均为最小项
F(A、B、C、D)
例：
求函数F(A、B、C)
的标准积之
和表达式
解：F(A、B、C)
利用反演律
利用互补律，补上所缺变量C
A B C
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
mi
0
1
2
3
4
5
6
7
F
Mi
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
1
0
1
1
1
例：已知函数的真值表，写出该函数的标准积之和表达式
 从真值表找出F为1的对应最小项
解:
0 1 1
3
3
1
1 0 1
5
5
1
1 1 0
6
6
1
1 1 1
7
7
1
 然后将这些项逻辑加
F(A、B、C)

## Slide 72
§1-4 逻辑函数的简化
代数法化简函数
图解法化简函数
逻辑函数简化中的几个实际问题

## Slide 73
函数的简化依据
 逻辑电路所用门的数量少
 每个门的输入端个数少
 逻辑电路构成级数少
 逻辑电路保证能可靠地工作
降低成本
提高电路的工作速度和可靠性
逻辑函数的简化
返 回

## Slide 74
最简式的标准
 首先是式中乘积项最少

乘积项中含的变量少
 与或表达式的简化
代数法化简函数
与门的输入端个数少
 实现电路的与门少
 下级或门输入端个数少
方法：
 并项： 利用
将两项并为一项，
且消去一个变量B
 消项： 利用A + AB = A消去多余的项AB
 配项：利用
和互补律、
重叠律先增添项，再消去多余项BC
 消元：利用
消去多余变量A

## Slide 75
代数法化简函数
例：试简化函数
解：
利用反演律
配项加AB
消因律
消项AB
 或与表达式的简化
F（或与式）求对偶式 F（与或式）简化 F（最简与或式）求对偶式 F（最简或与式）
返 回

## Slide 76
图形法化简函数
 卡诺图（K图）
图中的一小格对应真值表中的一行，即对应一个最小项，又称真值图
A B
0 0
0 1
1 0
1 1
m0
m1
m2
m3
A
A
B
B
A
B
B
A
A
B
AB
A
B
1
0
1
0
m0
m1
m2
m3
mi
A
BC
0
1
00
01
11
10
00
01
11
10
00
01
11
10
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
AB
CD
二
变
量
K
图
三
变
量
K
图
四
变
量
K
图

## Slide 77
图形法化简函数
所谓几何相邻，一是相接，即紧挨着； 二是相对，即任意一行或一列的两头；三是相重， 即对折起来位置重合。
所谓逻辑相邻，是指除了一个变量不同外其余变量都相同的两个与项。

## Slide 78
K
图
的
特
点
图形法化简函数
 k图为方形图。n个变量的函数--k图有2n个小方格，分别对应2n个最小项；
 k图中行、列两组变量取值按循环码规律排列，使变量各最小项之间具有逻辑相邻性。
上下左右几何相邻的方格内，只有一个因子不同
 有三种几何相邻：邻接、相对（行列两端）和对称（图中以0、1分割线为对称轴）方格均属相邻
00
01
11
10
00
01
11
10
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
AB
CD
四
变
量
K
图
两个相邻格圈在一起，结果消去一个变量
ABD
AD
A
1
四个相邻格圈在一起，结果消去两个变量
八个相邻格圈在一起，结果消去三个变量
十六个相邻格圈在一起，结果mi=1
卡诺图化简函数规则：
 几何相邻的2i（i = 1、2、3…n）个小格可合并在一起构成正方形或矩形圈，消去i个变量，而用含（n - i）个变量的积项标注该圈。
动画
返 回

## Slide 79
图形法化简函数
 与或表达式的简化
步
骤
 先将函数填入相应的卡诺图中，存在的最小项对应的方格填1，其它填0。
 合并：按作圈原则将图上填1的方格圈起来，要求圈的数量少、范围大，圈可重复包围但每个圈内必须有新的最小项。
 每个圈写出一个乘积项。按取同去异原则
 最后将全部积项逻辑加即得最简与或表达式
返 回

## Slide 80
 根据函数填写卡诺图
1、已知函数为最小项表达式，存在的最小项对应的格填1，其余格均填0。
2、若已知函数的真值表，将真值表中使函数值为1的那些最小项对应的方格填1，其余格均填0。
例子
3、函数为一个复杂的运算式，则先将其变成与或式，再用直接法填写。
例子
 作圈的步骤
1、孤立的单格单独画圈
2、圈的数量少、范围大，圈可重复包围但每个圈内必须有新的最小项
3、含1的格都应被圈入，以防止遗漏积项
图形法化简函数
返 回

## Slide 81
例1：直接给出函数的真值表求函数的最简与或式。
见例1
例2：直接给出函数的复杂的运算式。
见例2
例4：含有无关项的函数的化简。
图形法化简函数
返 回

## Slide 82
 含有无关项的函数的化简
 填函数的卡诺图时只在无关项对应的格内填任意符号“Φ”、“d或“×”。
处理方法：
无关项
对于变量的某些取值组合，所对应的函数值是不定。通常约束项和任意项在逻辑函数中统称为无关项
 化简时可根据需要视为“1”也可视为“0”，使函数化到最简。
例子
图形法化简函数
返 回

## Slide 83
逻辑函数简化中的几个实际问题
 具有多输出端电路的简化
 只允许原变量输入的逻辑电路的简化
返 回

## Slide 84
小 结
 几种常用的数制：二进制、八进制、十六进制和十进制以及相互间的转换
 码制部分：自然二进制码、格雷码、和常用的BCD码
任意一个R进制数按权展开：
 带符号数在计算机中的三种基本表示方法：原码、反码和补码，
运算结果的正确性以及溢出的性质：利用变形补码可判断机器。
 逻辑问题的描述可用真值表、函数式、逻辑图、卡诺图和时序图
 分析和设计逻辑电路的重要数学工具：布尔代数

## Slide 85
作业
1-2 1-3 1-5 1-6 1-8 1-10 1-11
1-12 1-13 1-15 1-17 1-19 1-21

## Slide 86
例：将F(A、B、C、D)
化为最简与非—与非式。
解：
01
00
01
11
10
00
11
10
CD
AB
AB
1
1
1
1
1
1
B CD
1
1
ACD
ABC
1
1
AC
1
1
1
1
m14,m15两次填1
0
0
0
0
图形法化简函数

## Slide 87
例：图中给出输入变量A、B、C的真值表，填写函数的卡诺图
A
B
C
F
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
图形法化简函数

## Slide 88
例：图中给出输入变量A、B、C的真值表，填写函数的卡诺图
A
B
C
F
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
0
0
0
0
0
AB
ABC
F=
ABC
+
AB
得：
图形法化简函数

## Slide 89
例：已知函数：
求其最简与或式
01
00
01
11
10
00
11
10
CD
AB
解：
 填函数的卡诺图
1
1
1
1
1
1
1




0
0
0
0
0
 化简
不考虑约束条件时：
考虑约束条件时：
01
00
01
11
10
00
11
10
CD
AB
1
1
1
1
1
1
1




0
0
0
0
0

## Slide 90
例：将F(A、B、C、D)
化为最简与非—与非式
解：
01
00
01
11
10
00
11
10
CD
AB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AC
AD
BC
BD
A B C
化简得：
最简与非—与非式为：
图形法化简函数