## Slide 1: 第二章 逻辑门电路
§2-1 典型TTL与非门工作原理
§2-2 其它类型TTL门电路
§2-3 ECL集成逻辑门
§2-4 I2L集成逻辑门
§2-5 MOS集成逻辑门
§2-6 接口问题
小结
内容概述

## Slide 2: §2-1 典型TTL与非门工作原理
TTL与非门
TTL与非门工作原理
TTL与非门的工作速度
TTL与非门的外特性及主要参数

## Slide 3
§2-2 其它类型TTL门电路
三态逻辑门（TSL）
集电极开路TTL“与非”门（OC门）

## Slide 4
§2-3 ECL集成逻辑门
ECL“或/或非”门电路
ECL门的主要优缺点

## Slide 5
§2-4 I2L集成逻辑门
I2 L基本单元电路
I2 L门电路
I2 L的主要优缺点

## Slide 6
§2-5 MOS集成逻辑门
NMOS反相器
NMOS门电路
CMOS门电路

## Slide 7
§2-6 接口问题
TTL与CMOS接口
CMOS 与TTL接口

## Slide 8
内容概述
集
成
逻
辑
门
双极型集成逻辑门
MOS集成逻辑门
按器件类型分
PMOS
NMOS
CMOS
按集成度分
SSI（100以下个等效门）
MSI（〈103个等效门）
LSI （〈104个等效门）
VLSI（>104个以上等效门）
本章内容
基本逻辑门的基本结构、工作原理以及外部特性
TTL、ECL
I2L、HTL

## Slide 9
TTL与非门电路
输入级由多发射极晶体管T1和基极电组R1组成，它实现了输入变量A、B、C的与运算
输出级：由T3、T4、T5和R4、R5组成
其中T3、T4构成复合管，与T5组成推拉式输出结构。具有较强的负载能力
返回
中间级是放大级，由T2、R2和R3组成，T2的集电极C2和发射极E2可以分提供两个相位相反的电压信号

## Slide 10
TTL与非门工作原理
 输入端至少有一个接低电平
0 .3V
3 .6V
3 .6V
1V
3 .6V
T1管:A端发射结导通，Vb1 = VA + Vbe1 = 1V，
其它发射结均因反偏而截止.
 5-0.7-0.7=3.6V
Vb1 =1V,所以T2、T5截止, VC2≈Vcc=5V,
T3：微饱和状态。
T4：放大状态。
电路输出高电平为：
5V
返回

## Slide 11
 输入端全为高电平
3 .6V
3 .6V
2.1V
0 .3V
T1:Vb1= Vbc1+Vbe2+Vbe5 = 0.7V×3 = 2.1V
因此输出为逻辑低电平VOL = 0.3V
3 .6V
发射结反偏而集电极正偏.处于倒置放大状态
T2：饱和状态
T3：Vc2 = Vces2 + Vbe5≈1V，使T3导通，Ve3 = Vc2-Vbe3 = 1-0.7≈0.3V，使T4截止。
T5：深饱和状态，
返回
TTL与非门工作原理

## Slide 12
返回
 输入端全为高电平，输出为低电平
 输入至少有一个为低电平时，输出为高电平
由此可见电路的输出和输入之间满足与非逻辑关系
T1：倒置放大状态
T2：饱和状态
T3：导通状态
T4：截止状态
T5：深饱和状态
T2：截止状态
T3：微饱和状态
T4：放大状态
T5：截止状态
TTL与非门工作原理

## Slide 13
TTL与非门工作速度
存在问题：TTL门电路工作速度相对于MOS较快，但由于当输出为低电平时T5工作在深度饱和状态，当输出由低转为高电平，由于在基区和集电区有存储电荷不能马上消散，而影响工作速度。
改进型TTL与非门
可能工作在饱和状态下的晶体管T1、T2、T3、T5都用带有肖特基势垒二极管（SBD）的三极管代替，以限制其饱和深度，提高工作速度
返回

## Slide 14
返回
改进型TTL与非门
 增加有源泄放电路
1、提高工作速度
由T6、R6和R3构成的有源泄放电路来代替T2射极电阻R3
减少了电路的开启时间
缩短了电路关闭时间
2、提高抗干扰能力
T2、T5同时导通，因此电压传输特性曲线过渡区变窄，曲线变陡，输入低电平噪声容限VNL提高了0.7V左右

## Slide 15
TTL“与非”门的外特性及主要参数
 电压传输特性
TTL“与非”门输入电压VI与输出电压VO之间的关系曲线，即 VO = f（VI）
截止区当VI≤0.6V，Vb1≤1.3V时，T2、T5截止，输出高电平VOH = 3.6V
线性区当0.6V≤VI≤1.3V，0.7V≤V b2＜1.4V时，T2导通，T5仍截止，VC2随Vb2升高而下降，经T3、T4两级射随器使VO下降
转折区
饱和区
返回

## Slide 16
Voff
VSH
Von
VSL
TTL“与非”门的外特性及主要参数
 抗干扰能力
关门电平V OFF：
保证输出为标准高电平VSH的最大输入低电平值
开门电平V ON：
保证输出为标准低电平VSL的最小输入高电平值
低电平噪声容限V NL：
V NL= V OFF - VSL
高电平噪声容限V NH：
V NH= V SH - VON

## Slide 17
当VI 上升到TTL与非门的关门电平VOFF后，所对应的RI称作关门电阻，用ROFF表示。标准系列TTL门电路的关门电平VOFF=0.8V，可计算出ROFF =0.91KΩ。所以两个TTL门电路通过一个电阻串接时，电阻的阻值不应超过0.91 KΩ。一般常选用ROFF ≤0.7 KΩ。
当VI 随RI 的增大而上升到输入高电平的最小值VIH(min)时，与非门由截止转为饱和状态，此时对应的RI 称为开门电阻，用RON表示。由于此时的T2已导通，所以RON不能用前面公式确定。可由试验方法确定，或由输入负载特性曲线得到。对于标准系列的TTL门电路，RON约2.5KΩ。一般常选用RON ≥3KΩ。
输入负载特性

## Slide 18
TTL“与非”门的外特性及主要参数
 输入特性
输入电流与输入电压之间的关系曲线，即II = f（VI）
假定输入电流II流入T1发射极时方向为正，反之为负
1. 输入短路电流ISD（也叫输入低电平电流IIL）
当VIL = 0V时由输入端流出的电流
前级驱动门导通时，IIL将灌入前级门，称为灌电流负载
2. 输入漏电流IIH（输入高电平电流）
指一个输入端接高电平，其余输入端接低电平，经该输入端流入的电流。约10μA左右
返回

## Slide 19
 扇入系数Ni和扇出系数NO
1. 扇入系数Ni是指合格的输入端的个数
2. 扇出系数NO是指在灌电流（输出低电平）状态下驱动同类门的个数。
其中IOLmax为最大允许灌电流，,IIL是一个负载门灌入本级的电流（≈1.4mA）。No越大，说明门的负载能力越强
返回
TTL“与非”门的外特性及主要参数

## Slide 20
 平均传输延迟时间tpd
导通延迟时间tPH：L输入波形上升沿的50%幅值处到输出波形下降沿50% 幅值处所需要的时间，
截止延迟时间tPLH：从输入波形下降沿50% 幅值处到输出波形上升沿50% 幅值处所需要的时间，
平均传输延迟时间tpd：
通常tPLH＞tPHL，tpd越小，电路的开关速度越高。
一般tpd = 10ns～40ns
输入信号VI
输出信号V0
TTL“与非”门的外特性及主要参数
返回

## Slide 21
A、B均输入高电平，Y为？
A、B有一个为低电平，Y为？

## Slide 22
§2-2 其它类型TTL门电路
三态逻辑门（TSL）
集电极开路TTL“与非”门（OC门）

## Slide 23
集电极开路TTL“与非”门（OC门）
1
0
该与非门输出高电平，T5截止
该与非门输出低电平，T5导通
 TTL门输出端并联问题
当将两个TTL“与非”门输出端直接并联时：
Vcc→R5→门1的T4→门2的T5产生一个很大的电流
产生一个大电流
1、抬高门2输出低电平
2、会因功耗过大损坏门器件
注：TTL输出端
不能直接并联
返回

## Slide 24
TTL与非门电路
集电极开路TTL“与非”门（OC门）

 OC门的结构
RL
VC
集电极开路与非门（OC门）
当输入端全为高电平时，T2、T5导通，输出F为低电平；
输入端有一个为低电平时，T2、T5截止，输出F高电平接近电源电压VC。
 OC门完成“与非”逻辑功能
逻辑符号：
输出逻辑电平：
低电平0.3V
高电平为VC（5-30V）
A
B
F

返回

## Slide 25
 OC门实现“线与”逻辑
F
RL
VC
相当于“与门”
逻辑等效符号
 负载电阻RL的选择
（自看作考试内容）
集电极开路TTL“与非”门（OC门）
返回

## Slide 26
集电极开路TTL“与非”门（OC门）
 OC门应用--电平转换器
OC门需外接电阻，所以电源VC可以选5V—30V，因此OC门作为TTL电路可以和其它不同类型不同电平的逻辑电路进行连接
TTL电路驱动CMOS电路图
CMOS电路的VDD = 5V—18V，特别是VDD>VCC时，必须选用集电极开路（OC门）TTL电路
CMOS电源电压VDD = 5V时，一般的TTL门可以直接驱动CMOS门
返回

## Slide 27
三态逻辑门（TSL）
 三态门工作原理
除具有TTL“与非”门输出高、低电平状态外，还有第三种输出状态 — 高阻状态，又称禁止态或失效态
非门，是三态门的状态控制部分
E使能端
六管TTL与非门
增加部分
当 E= 0时，T4输出高电平VC = 1，D2截止，此时后面电路执行正常与非功能F=AB
1
0
1V
1V
输出F端处于高阻状态记为Z
T6、T7、 T9、 T10均截止
Z
当 E= 1时，
返回

## Slide 28
使
能
端
的
两
种
控
制
方
式
低电平使能
高电平使能
三态门的逻辑符号
A
B
F

E
F
A
B

E
返回

## Slide 29
 三态门的应用
1. 三态门广泛用于数据总线结构
任何时刻只能有一个控制端有效，即只有一个门处于数据传输，其它门处于禁止状态
2. 双向传输
当E=0时，门1工作，门2禁止，数据从A送到B；
E=1时，门1禁止，门2工作，数据从B送到A。
返回
三态逻辑门（TSL）
总线

## Slide 30
§2-3 ECL集成逻辑门
ECL“或/或非”门电路
ECL门的主要优缺点

## Slide 31
返回
ECL“或/或非”门电路
输入级
输出级
同时实现或/或非逻辑功能，为非饱和型电路
基准电源--为T4管提供参考电压VBB。选定VBB = -1.2V

## Slide 32
逻
辑
符
号
逻
辑
表
达
式
 优点
1、开关速度高
2、逻辑功能强
3、负载能力强
 缺点
1、功耗较大
2、抗干扰能力差：
逻辑摆幅为0.8V左右，噪声容限VN一般约300mV
互补输出端“或/或非” ，且采用射极开路形式，实现输出变量的“线或”操作
ECL“或/或非”门电路
返回

## Slide 33
§2-4 I2L集成逻辑门
I2 L基本单元电路
I2 L门电路
I2 L的主要优缺点

## Slide 34
I2 L基本单元电路
 电路的组成
射极加正电压VE，构成恒流源I0
I0
多集电极晶体管T2，C1、C2、C3之间相互隔离
T2的驱动电流是由T1射极注入的，故有注入逻辑
 工作原理
1、当VA = 0.1V低电平时，T2截止，I0从输入端A流出，C1、C2和C3输出高电平
2、当A开路（相当于输入高电平）时，I0流入T2的基极，
T2饱和导通，C1、C2和C3输出低电平。
逻辑符号
A--输入
C1、C2和C3--输出
电路的任何一个输出与输入之间都是“非”逻辑关系
电路可简化为：
返回

## Slide 35
I2 L门电路
 “与”门
线与
逻辑功能：
F=AB
 “与或非”门
VE用输入变量来代替
逻辑功能：
返回

## Slide 36
I2 L的主要优缺点
 优点
1. 集成度高
2. 功耗小
3. 电源电压范围宽
4. 品质因素最佳
5. 生产工艺简单
电流在1nA～1mA范围内均能正常工作
I2L的品质因数只有（0.1～1）pJ/门
 缺点
1. 开关速度低
2. 噪声容限低
I2L的逻辑摆幅仅700mV左右，比ECL还低，但其内部噪声小，因此电路能正常工作
3. 多块一起使用时，由于各管子输入特性的离散性，基极电流分配会出现不均的现象，严重时电路无法正常工作
返回
M=P（功率）·tpd（速度），它表示门电路性能的优劣，单位是皮焦(pJ)。

## Slide 37
§2-5 MOS集成逻辑门
NMOS反相器
NMOS门电路
CMOS门电路

## Slide 38
NMOS反相器
 MOS管的开关特性
数字逻辑电路中的MOS管均是增强型MOS管，它具有以下特点：
当|UGS|>|UT| 时，管子导通，导通电阻很小，相当于开关闭合
当|UGS|<|UT| 时，管子截止，相当于开关断开
 NMOS反相器
设电源电压VDD = 10V，开启电压VT1 = VT2 = 2V
1、A输入高电平VIH = 8V
2、A输入低电平V IL = 0.3V时，
 电路执行逻辑非功能
工作管
负载管
T1、T2均导通，输出为低电平VOL ≈0.3V
T1截止T2导通，电路输出高电平VOH = VDD - VT2 = 8V。
返回

## Slide 39
NMOS门电路
 NMOS与非门
工作管
串联
负载管
工作原理：
T1和T2都导通，输出低电平
2、当输出端有一个为低电平时，
与低电平相连的驱动管就截止，输出高电平
电路 “与非”逻辑功能：
注：
增加扇入，只增加串联驱动管的个数，但扇入不宜过多，一般不超过3
1
1
通
通
0
1、当两个输入端A和B均为高电平时
0
1
止
通
1
返回

## Slide 40
CMOS电路
 CMOS反相器
PMOS
NMOS
衬底与漏源间的PN结始终处于反偏，NMOS管的衬底总是接到电路的最低电位，PMOS管的衬底总是接到电路的最高电位
柵极相连做输入端
漏极相连做输出端
电源电压VDD＞VT1+|VT2|，VDD适用范围较大可在3～18V， VT1--NMOS的开启电压
VT2--PMOS的开启电压
工作原理：
1、输入为低电平VIL = 0V时
VGS1＜VT1
T1管截止；
|VGS2| ＞VT2
电路中电流近似为零（忽略T1的截止漏电流）,VDD主要降落在T1上，输出为高电平VOH≈VDD
T2导通
2、输入为高电平VIH = VDD时，T1通T2止，VDD主要降在T2上，输出为低电平VOL≈0V。
实现逻辑“非”功能
返回

## Slide 41
. CMOS反相器的主要特性
CMOS反相器的电压传输特性如图所示。该特性曲线大致分为AB、 BC、 CD三个阶段。 
AB段：UI＜UTN输入低电平时，UGS1＜UTN, |UGS2|＞|UTP|， 故V1截止，V2导通，UO=UOH≈UDD，输出高电平。
CD段：UI＞UDD-|UTP|输入为高电平，V1导通，而|UGS2|＜|UTP|，故V2截止，所以UO=UOL≈0，输出低电平。

## Slide 42
图 3-21 CMOS反相器的电压传输特性

## Slide 43
BC段：UTN＜UI＜(UDD-|UTP|)，此时由于UGS1＞UTN，UGS2＞|UTP|，故V1、V2均导通。若V1、V2的参数对称，则UI=1/2UDD时两管导通内阻相等，UO=1/2UDD。因此，CMOS反相器的阈值电压为UT≈1/2UDD。BC段特性曲线很陡，可见CMOS反相器的传输特性接近理想开关特性， 因而其噪声容限大，抗干扰能力强。
CMOS反相器的电流传输特性如图所示，在AB段由于V1截止，阻抗很高，所以流过V1和V2的漏电流几乎为0。 在CD段V2截止，阻抗很高，所以流过V1和V2的漏电流也几乎为0。只有在BC段，V1和V2均导通时才有电流iD流过V1和V2，并且在UI=1/2UDD附近，iD最大。

## Slide 44
图 3-22 CMOS反相器的电流传输特性

## Slide 45
 CMOS传输门（TG）
栅极控制电压为互补信号，如C=0，C=VDD
工作原理：
当C = 0V， C= VDD时
TN和TP均截止，VI由0～VDD变化时，传输门呈现高阻状态，相当于开关断开， CL上的电平保持不变，这种状态称为传输门保存信息
当C = VDD， C= 0V时，
VI在VT～VDD范围变化时TP导通
即VI在0～VDD范围变化时，TN、TP中至少有一只管子导通，使VO=VI，这相当于开关接通，这种状态称为传输门传输信息
VI由0～（VDD-VT）范围变化时TN导通
返回
CMOS电路

## Slide 46
 CMOS传输门（TG）
工作原理：
1、当C 为低电平时， TN、TP截止传输门相当于开关断开，传输门保存信息
2、当C为高电平时， TN、TP中至少有一只管子导通，使VO=VI，这相当于开关接通，传输门传输信息
由此可见传输门相当
于一个理想的开关，且是一个双向开关
逻辑符号
输入
输出
门控制信号
返回
CMOS电路

## Slide 47
 CMOS模拟开关
电路图
控制模拟信号传输的一种电子开关，
通与断是由数字信号控制的
反相器的输入和输出提供传输门两个反相控制信号（C和C）
传输门
1、电路结构
2、逻辑符号
逻辑符号
返回
CMOS电路

## Slide 48
CMOS电路
返回
 CMOS门电路
1、与非门
二输入“与非”门电路结构如图
每个输入端与一 个 NMOS管和一个PMOS管的栅极相连
当A和B为高电平时:
1
两个并联的PMOS管T3、T4
两个串联的NMOS T1、T2
通
通
止
止
0
1
0
1
通
止
通
1
止
当A和B有一个或一个以上为低电平时:
电路输出高电平
输出低电平
 电路实现“与非”逻辑功能

## Slide 49
CMOS电路
 CMOS门电路
2、“异或”门
由三个CMOS反相器和一个CMOS传输门组成
传输门的控制信号A、A
当A = B = 0时
0
0
1
1
0
TG断开，则C=B=1，F=C=0。
TG断开
当A = B = 1时，
1
1
TG接通
1
1
0
TG接通，C = B = 1，反相器2的两只MOS管都截止，输出F=0。
 输入端A和B相同
得：输入端A和B相同， 输出 F=0
返回

## Slide 50
 CMOS门电路
2、“异或”门
 输入端A和B不同
当A = 1，B = 0时
1
0
TG导通
0
0
1
输出F=1
当A = 0，B = 1时
0
1
TG断开
1
0
1
输出F=1
得：输入端A和B不同， 输出 F=1
返回
CMOS电路

## Slide 51
 CMOS门电路
2、“异或”门
 输入端A和B不同
输出F=1
 输入端A和B相同
输出 F=0
由此可知：该电路实现的是“异或”的逻辑功能
返回
CMOS电路

## Slide 52
CMOS电路的特点
1、功耗小：CMOS门工作时，总是一管导通另一管截止，因而几乎不由电源吸取电流其功耗极小
2、CMOS集成电路功耗低内部发热量小，集成度可大大提高
3、抗幅射能力强，MOS管是多数载流子工作，射线辐 射对多数载流子浓度影响不大
4、电压范围宽：CMOS门电路输出高电平VOH ≈ VDD，低电平VOL ≈ 0V。
5、输出驱动电流比较大：扇出能力较大，一般可以大于50
6、在使用和存放时应注意静电屏蔽，焊接时电烙铁应接地良好
返回

## Slide 53
§2-6 接口问题
TTL与CMOS接口
CMOS 与TTL接口

## Slide 54
TTL与CMOS接口
CMOS同TTL电源电压相同都为5V，则两种门可直接连接
提高TTL门电路的输出高电平，阻值由几百到几千欧姆
注：
TTL门电路高电平典型值只有3.4V，CMOS电路的输入高电平要求高于3.5V。因此在TTL门电路输出端与电源之间接一电阻Rx
返回

## Slide 55
CMOS与TTL接口
CMOS门的驱动能力不适应TTL门的要求，可采用专用的CMOS—TTL电平转换器
当用CMOS驱动TTL时
转换器
返回

## Slide 56
小 结
本章主要介绍了有关逻辑电路的基本概念和TTL、ECL、MOS等集成逻辑门
 TTL电路输入级采用多发射极晶体管，输出级采用推拉式结构，所以工作速度较快，负载能力较强，是目前使用最广泛的一种集成逻辑门。应掌握好TTL门电气特性和参数。
 ECL门是目前速度最高的一种非饱和型电路。其缺点是功耗大，抗干扰能力差。一般只在要求速度特别高的场合
 MOS电路属于单极型电路，CMOS电路是重点，具有高速度、功耗低、扇出大、电源电压范围宽、抗干扰能力强、集成度高等一系列特点，使之在整个数字集成电路中占据主导地位的趋势日益明显。