## Slide 1
复
习
逻辑运算
逻辑门
(2) 学习常用中规模集成模块
(3) 了解电路中的竞争和冒险现象
本
章
重
点
(1)掌握分析和设计电路的基本方法。
第三章 组合逻辑电路
加法器
比较器
译码器
编码器
选择器
分配器
与、或、非、
异或、同或
非门、与门、或门、与非门、
或非门、异或门、同或门

## Slide 2
第三章 组合逻辑电路
第一节 组合电路的分析和设计
第二节 算术逻辑运算及数值比较组件
第三节 译码器和编码器
第四节 数据选择器和数据分配器
第五节 奇偶检验电路
第六节 模块化设计概述
第七节 组合电路中的竞争与冒险

## Slide 3: 第一节 组合电路的分析和设计
一、组合电路
二、组合电路的分析
三、组合电路的设计

## Slide 4
一、组合电路
输入：
逻辑关系：Fi = fi (X1、X2、…、Xn) i = (1、2、…、m)
特点：
电路由逻辑门构成
不含记忆元件
输出无反馈到输入的回路
输出与电路原来状态无关
输出：
X1、X2、…、Xn
F1、F2、…、Fm

## Slide 5
二、组合电路的分析
分析已知逻辑电路功能
步骤：
输出函数
表达式
简化函数
真值表
已知组合电路
描述电路
功能

## Slide 6
例1：试分析图3-3所示逻辑电路的功能。
因此该电路为少数服从多数电路，
称表决电路。
（1）逻辑表达式
（2）真值表
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表
（3）判断：
多数输入变量为1，输出F为1；
多数输入变量为0，输出 F为0

## Slide 7
例2：试分析图3-4所示逻辑电路的功能。
    ① 表达式
② 真值表

## Slide 8
自然二进制码
格雷码
B3B2B1B0 G3G2G1G0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0
② 真值表
    ① 表达式
    自然二进制码至格雷码的转换电路。
    ③ 分析功能

## Slide 9
注意：利用此式时对码位序号大于（n-1）的位应按0处理，如本例码位的最大序号i = 3，故B4应为0，才能得到正确的结果。
    推广到一般，将n位自然二进制码转换成n位格雷码： Gi = Bi⊕Bi+1 （i = 0、1、2、…、 n-1）
    自然二进制码至格雷码的转换

## Slide 10
二、组合电路的设计
步骤：
根据要求设计出实际逻辑电路
    确定输入、输出
    列出真值表
写出表达式
并简化
    画逻辑电路图
形式变换
根据设计所用
芯片要求

## Slide 11
例３：半加器的设计
（1）半加器真值
（2）输出函数
（3）逻辑图
输入 输出
被加数A 加数B 和S 进位C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
（4）逻辑符号

## Slide 12
将用“异或”门实现的半加器改为用“与非”门实现
函数表达式变换形式：
用“与非”门实现半加器逻辑图如图所示：

## Slide 13
全加器是实现
例4：全加器的设计
学生自己完成逻辑电路
全加器逻辑符号
全加器真值表
输入 输出
Ai Bi Ci Si Ci+1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
一位二进制数
一位二进制数
低位来的进位
相加
和
高位进位

## Slide 14
例5：试将8421BCD码转换成余3BCD码
8421码 余3码
B3 B2 B1 B0 E3 E2 E 1 E0
0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0
2 0 0 1 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0 1 1 1
5 0 1 0 1 1 0 0 0
6 0 1 1 0 1 0 0 1
7 0 1 1 1 1 0 1 0
8 1 0 0 0 1 0 1 1
9 1 0 0 1 1 1 0 0
10 1 0 1 0 ΦΦΦΦ
11 1 0 1 1 ΦΦΦΦ
12 1 1 0 0 ΦΦΦΦ
13 1 1 0 1 ΦΦΦΦ
14 1 1 1 0 ΦΦΦΦ
15 1 1 1 1 ΦΦΦΦ
（2）卡诺图
（1）真值表

## Slide 15
（2）卡诺图
（3）表达式

## Slide 16
（4）电路图
（3）表达式
8421BCD码
余3码

## Slide 17
第二节 算术逻辑运算及数值比较组件
一、加法器
（一）加法器的功能与分类
功能：实现N位二进制数相加
按实现方法分类：串行进位加法器、超前进位加法器
（1）串行进位加法器
如图：用全加器实现4位二进制数相加。
低位全加器进位输出
高位全加器进位输入
注意：CI0=0

## Slide 18
超前进位是一种产生快速进位的集成电路。根据全加器进位信号
令Gi=AiBi， Pi=Ai + Bi 则可以得出
（2）超前进位加法器

## Slide 19
进位位直接由加数、被加数和最低位进位位CI0形成。

## Slide 20
（二）加法器的应用
例6：试用四位加法器实现8421BCD码至余3BCD码的转换。
加法器的逻辑符号
N位加法运算、代码转换、减法器、十进制加法
解：余3码比8421码多3，因此：
A3-A0：8421码
加数
被加数
和
低位进位
进位
B3-B0：0011（3）
CI0：0

## Slide 21
二、数值比较器
1位数比较器
两个进行比较的二进制数都是一位数，这就是1位比较器。用Ai、Bi表示输入信号，输出信号是比较的结果，显然有三种情况：Ai > Bi、Ai < Bi、Ai = Bi，分别用Y(A>B)、Y(A<B)、Y(A=B)表示，并约定Ai > Bi时Y(A>B)=1，Ai < Bi时Y(A<B)=1，Ai = Bi时Y(A=B)=1。
根据以上约定，可列出1位比较器的真值表
输 入 | 输 出
Ai Bi | Y(A>B) Y(A<B) Y(A=B)
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

## Slide 22
由真值表可得到输出信号的逻辑表达式
根据表达式可画出逻辑图

## Slide 23
输入 A（a3a2a1a0）> B (b3b2b1b0)：输出（A > B）= 1
多位数值比较器
（一）功能：能对两个相同位数的二进制数进行比较的器件。
（1）逻辑符号：
A：四位二进制数输入（3为高位）
A>B、A<B、A=B：输出，高有效
a > b、a < b、a = b：控制输入端，
高有效
（2）逻辑功能：
（自己完成比较器功能表）
B：四位二进制数输入（3为高位）
A（a3a2a1a0）< B (b3b2b1b0)： （A < B）= 1
A（a3a2a1a0）= B (b3b2b1b0)： 由控制输入决定

## Slide 24
（二）比较器的应用
例1：八位二进制数比较
例2：用比较器构成8421BCD码表示的一位十进制数四舍五入电路。
解: A3～A0：8421BCD码
解：位扩展，用两片4位比较器
低位的输出与高位的控制输入连接
B3～B0：0100（十进制数4）
A ＞ B输出端用于判别

## Slide 25
第三节 译码器和编码器
（特定含义：规则、顺序）
二进制代码
某种代码
译 码
编 码
译码器
编码器

## Slide 26
一、译码器
（一）二进制译码器
二进制译码器输入输出满足：m=2n
译码输入 译码输出
a1 a0 y0 y1 y2 y3
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1
2位二进制译码器
如：2—4译码器
3—8译码器
4—16译码器
译码输入 译码输出
a1 a0 y0 y1 y2 y3
0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
2位二进制译码器
（二）十进制译码器
又称：二—十进制译码器
或：4—10译码器
译码输入：n位二进制代码
译码输出m位：
一位为1，其余为0
或一位为0，其余为1

## Slide 27
译码输入，二进制编码0-7依次对应8个输出
3—8译码器74LS138
八个输出端，低电平有效。
译码状态下，相应输出端为０
禁止译码状态下，输出均为１
～
S1、
使能输入, 与逻辑。
EN = 1（
EN=0 ，禁止译码，输出均为１
) ，译码
A0 ～A2

## Slide 28
使能端的两个作用：
（1）消除译码器输出尖峰干扰
EN端的正电平的出现在A0-A2稳定之后
EN端正电平的撤除在A0-A2再次改变之前
（2）逻辑功能扩展
例：用3—8译码器构成4—16译码器
避免A0-A2在变化过程中引起输出端产生瞬时负脉冲

## Slide 29
例：用3—8译码器
构成4—16译码器
X0-X3：译码输入
E：译码控制
E=0，译码
E=1，禁止译码
X3-X0：0000-0111，
第一片工作
X3-X0：1000-1111
第二片工作
000-111
译码输入
0
0
1
0
0
0
000-111
译码输入
1
0
1
0
0
1

## Slide 30
例12：试用 CT74LS138和与非门构成一位全加器。
解:全加器的最小项表达式应为
（三）译码器的应用
Si =
Ci+1 =

## Slide 32
（三）数字显示译码器
（1）七段数码管
（2）七段显示译码器
共阴极
共阳极
：高电平亮
：低电平亮
每一段由一个发光二极管组成
输入：二—十进制代码
输出：译码结果，可驱动相应的七段数码管显示正确的数字

## Slide 33
七段译码器CT7447
D、C、B、A：BCD码输入信号
a～g：译码输出，低电平有效
（１）熄灭信号输入。低电平时，输出a～g均为高电平（全灭）；
（２）灭零输出信号。
=0时，
=0
：试灯信号输入。当
= 1（无效）时，
=0且
不论D～A状态如何，a～g七段全亮。
熄灭信号输入/灭零输出信号
：灭零输入信号（不显示０，其它数码正常显示）。
=0（
=１）时，不显示数码0。

## Slide 34
（一）二进制编码器
用n位二进制代码对N=2n个一般信号进行编码的电路，叫做二进制编码器。例如n=3，可以对8个一般信号进行编码。这种编码器有一个特点：任何时刻只允许输入一个有效信号，不允许同时出现两个或两个以上的有效信号，因而其输入是一组有约束(互相排斥)的变量。 
现以三位二进制编码器为例，分析编码器的工作原理。图4-9是三位二进制编码器的框图，它的输入是I0~I78个高电平信号，输出是三位二进制代码F2、F1、F0。为此，又把它叫做8线—3线编码器。输出与输入 的对应关系如表4-6所示。
二、编码器

## Slide 35
图 三位二进制8线—3线编码器框图

## Slide 36
三位二进制编码器的真值表
输 入 | 输 出
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | F2 F1 F0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

## Slide 37
由表可得出编码器的输出函数为
因为任何时刻I0~I7当中仅有一个取值为1，利用这个约束条件将上式化简，得到

## Slide 38
优先编码
功能：输入m位代码
输出n位二进制代码
m≤2n
优先编码器允许几个输入端同时加上信号，电路只对其中优先级别最高的信号进行编码。
逻辑功能：任何一个输入端接低电平时，三个输出端有一组对应的二进制代码输出
将输入信号编成二进制代码的电路
如图：三位二进制编码器（ 8线—3线编码器）。
任何时刻只允许一个输入端有信号输入

## Slide 39

优先编码器常用于优先中断系统和键盘编码。与普通编码器不同，优先编码器允许多个输入信号同时有效，但它只按其中优先级别最高的有效输入信号编码，对级别较低的输入信号不予理睬。常用的MSI优先编码器有10线—4线(如74LS147)、 8线—3线(如74LS148)。
74LS148二进制优先编码器的逻辑符号如图所示。功能表如表所示。

## Slide 40
图 74LS148逻辑符号

## Slide 41
表 74LS148的功能表

## Slide 42
8线—3线优先编码器CT74LS148
编码输出
编码输入
使能输入
使能输出
扩展输出

## Slide 43
～
：输入，低电平有效。优先级别依次为
～
～
：编码输出端
：使能输入端；
＝０时，编码，
＝１时，禁止编码。
：使能输出端，编码状态下（
=0），若无输入信号，
=0
：扩展输出端，编码状态下（
=0），若有输入信号，
=0
管脚定义：

## Slide 44
（二）编码器的应用
（3）第一片工作时,编码器输出：0000-0111
第二片工作时,编码器输出:1000-1111
解：（1）编码器输入16线,用两片8-3线编码器，高位为第一片，低位为第二片
高位
低位
（2）实现优先编码：高位选通输出与低位控制端连接
例14：用8-3线优先编码器CT74LS148扩展成16线-4线编码器。

## Slide 45
第四节 数据选择器和数据分配器
在多个通道中选择其中的某一路，或 个信息中选择其中的某一个信息传送或加以处理，
将传送来的或处理后的信息分配到各通道去。
数据选择器
数据分配器
多输入
一输出
选择
一输入
多输出
分配

## Slide 46
发送端，并—串
接收端，串—并

## Slide 47
一、数据选择器
（一）分类：二选一、四选一、八选一、十六选一
双四选一数据选择器CT74LS153
使能端
输出端
数据
输入
公用控
制输入

## Slide 48
当E=0时，4选1 MUX的逻辑功能还可以用以下表达式表示：
式中，mi是地址变量A1、A0所对应的最小项，称地址最小项。 上式还可以用矩阵形式表示为

## Slide 49
双四选一数据选择器CT74LS153
简易符号

## Slide 50
八中选一数据选择器CT74LS151
八选一需
三位地址码

## Slide 51
（二）数据选择器的应用
例：试用最少数量的四选一选择器扩展成八选一选择器。
解：（1）用一片双四选一数据选择器，实现八个输入端
（2）用使能端形成高位地址，实现三位地址，控制八个输入。

## Slide 52
例：试用四选一数据选择器构成十六选一的选择器
第二级，控制选择
第一级中的一组
第一级，
分为四组

## Slide 53
数据选择器的其他应用
数据选择器的应用很广，典型应用有以下几个方面： 
① 作数据选择，以实现多路信号分时传送。 
② 实现组合逻辑函数。 
③ 在数据传输时实现并—串转换。 
④ 产生序列信号。
对于n个地址输入的MUX，其表达式为

## Slide 54
其中mi是由地址变量An-1、…、A1、A0组成的地址最小项。而任何一个具有l个输入变量的逻辑函数都可以用最小项之和来表示：
这里的mi是由函数的输入变量A、B、C、…组成的最小项。
比较Y 和F 的表达式可以看出，只要将逻辑函数的输入变量A、B、C、 …加至数据选择器地址输入端，并适当选择Di的值，使F =Y，就可以用MUX实现函数F。因此，用MUX实现函数的关键在于如何确定Di的对应值。

## Slide 55
1) l≤n的情况
l为函数的输入变量数，n为选用的MUX的地址输入端数。 当l=n时，只要将函数的输入变量A、B、C、…依次接到MUX的地址输入端，根据函数F所需要的最小项，确定MUX中Di的值(0或1)即可；
当l＜n时，将MUX的高位地址输入端不用(接0或1)，其余同上。

## Slide 56
【例 4-6】 试用8选1MUX实现逻辑函数：
解：首先求出F的最小项表达式。 
将F填入K图，如图4 - 21所示，根据K图可得
当采用8选1 MUX时，有
令A2=A,A1=B，A0=C，且令D1=D2=D3=D4=D5=D7=1，D0=D6=0则有Y=(ABC)m(01111101)Ｔ= m(1, 2, 3, 4, 5, 7)，故F=Y。用8选1MUX实现函数F的逻辑图如图4-22所示。

## Slide 57
图 4 – 21 例4 - 6之K图

## Slide 58
图 4-22 例4 - 6之逻辑图
需要注意的是，因为函数F中各最小项的标号是按A、B、C的权为4、2、1写出的，因此A、B、C必须依次加到A2、A1、 A0端。

## Slide 59
2) l＞n的情况
当逻辑函数的变量数l大于MUX的地址输入端数n时，不能采用上面所述的简单方法。如果从l个输入变量中选择n个直接作为MUX的地址输入，那么，多余的(l-n)个变量就要反映到MUX的数据输入Di端，即Di是多余输入变量的函数，简称余函数。因此设计的关键是如何求出函数Di。 
确定余函数Di可以采用代数法或降维K图法。

## Slide 60
例 试用4选1MUX实现三变量函数：
解： 
① 首先选择地址输入，令A1A0=AB，则多余输入变量为C，余函数Di=f(c)。 
② 确定余函数Di。 
用代数法将F的表达式变换为与Y相应的形式：

## Slide 61
将F与Y对照可得
图 4 – 23 例4 - 7之逻辑图

## Slide 62
例：试用四选一数据选择器实现一位全加器。
解：用代数法求余函数。
四选一数据选择器只需两位地址代码
选：
作为选择器的地址输入
=
=
作数据输入用
关键：
根据不同的地址输入
确定相应的数据输入
根据全加器，其有三个输入变量：

## Slide 63
Ai
Bi
Ci
0
Ci
Ci
Ci
Si
Ci的实现电路由大家自己完成
如采用八选一该如何实现？
八选一数据选择器需三位地址代码
选：
作为选择器的地址输入
=
数据输入
=
=
常量
关键：
根据不同的地址输入
确定相应的数据输入常量
由大家自己完成

## Slide 64
和 数
进位数

## Slide 65
二、数据分配器
（一）数据分配器的功能
分配器与选择器的功能相反
当F = 1时它即为普通的译码器。
一输入
多输出
逻辑符号

## Slide 66
（二）数据分配器的应用
例：利用数据选择器和分配器实现信息的“并行—串行—并行”传送。
由译码器连成的数据分配器
0 0 0
0
1
1
0
译码
禁止译码
0
1

## Slide 67
第五节 奇偶检验电路
（2）奇偶检验
（1）奇偶检验码
一、奇偶检验
信息位
：由若干位二进制代码构成
奇偶检验位
：一位代码构成
奇检验
：整个码组中１的个数为奇数
偶检验
：整个码组中１的个数为偶数
FE偶检验位
FOD奇检验位

## Slide 68
发送信息码(N位)
接收信息码(N位)+
检验位(1位)
检验位(1位)
检验结果

## Slide 69
二、奇偶位产生和检验电路
异或门的功能：奇数个1的连续异或运算其结果为1；
偶数个1的连续异或运算其结果为0。
S = 0，传输无误；S = 1传输有误
FE=B3
B2
B1
B0
S=B3
B2
B1
B0
FE
发送端偶检验位表达式：
接受端偶检验位表达式：

## Slide 70
第六节 模块化设计概述
    选择合适的集成电路
    减少电路所需的模块总数
    降低成本
    提高电路可靠性。
（1）根据系统的逻辑功能要求画出系统结构框图，且按功能将其划分成若干个子方框
（2）根据各子功能框的要求，选用合适的MSI或LSI
（3）根据实际情况，有时需按传统设计方法设计出相关的接口电路和外围辅助电路
设计步骤：
设计原则：

## Slide 71
例：设计一个将8421BCD码转换成余3BCD码的码组转换器。
（2）采用与逻辑电路输出端等同数量的数据选择器 且附加门（本题需用四个选择器）
（3）采用译码器附加相应数量门（本题需一块4线-16线译 码器和四个门）
（5）采用ROM和可编程逻辑器件（后续章节学习）。
经比较，采用第④种方法最经济合理
（1）利用经典的传统设计法，用SSI实现（见例5）
（4）采用一块四位二进制加法器（见例6）

## Slide 72
第七节 组合电路中的竞争与冒险
一、冒险与竞争
竞争：
冒险：
在组合电路中，信号经由不同的途径达到某一会合点的时间有先有后
由于竞争而引起电路输出发生瞬间错误现象。表现为输出端出现了原设计中没有的窄脉冲，常称其为毛刺。

## Slide 73
二、竞争与冒险的判断
代数法：
或的形式时，变量朝相反方向变化能引起险象。
卡诺图法：
如函数卡诺图上为简化作的圈相切，且相切处又无其他圈包含，则可能有险象。
如图所示电路的卡诺图两圈相切，故有险象。

## Slide 74
三、冒险现象的消除
1. 利用冗余项
如图所示卡诺图，只要在两圈相切处增加一个圈（冗余），就能消除冒险。由此得函数表达式为

## Slide 75
三、冒险现象的消除
1. 利用冗余项
２. 吸收法
在输出端加小电容C可以消除毛刺如图3-58所示。但是输出波形的前后沿将变坏, 在对波形要求较严格时，应再加整形电路。

## Slide 76
３.取样法
三、冒险现象的消除
1. 利用冗余项
２. 吸收法
电路稳定后加入取样脉冲，在取样脉冲作用期间输出的信号才有效，可以避免毛刺影响输出波形。
加取样脉冲原则：
“或”门及“或非”门
加负取样脉冲
“与”门及“与非”门加
正取样脉冲

## Slide 77
利用冗余项：只能消除逻辑冒险，而不能消除功能冒险；适用范围有限
三种方法比较：
取样法：加取样脉冲对逻辑冒险及功能冒险都有效。目前大多数中规模集成模块都设有使能端，可以将取样信号作用于该端，待电路稳定后才使输出有效。
吸收法：加滤波电容使输出信号变坏，引起波形的上升、下降时间变长，不宜在中间级使用。实验调试阶段采用的应急措施；

## Slide 78
加法器、比较器、译码器、编码器、数据选择器和码组检验器等。
本
章
小
结
任何时刻的输出仅决定于当时的输入，而与电路原来的状态无关；它由基本门构成，不含存贮电路和记忆元件，且无反馈线。
根据已经给定的逻辑电路，描述其逻辑功能。
根据设计要求构成功能正确、经济、可靠的电路
（１）组合电路
（２）组合电路的分析
（３）组合电路的设计
（４）常用的中规模组合逻辑模块

## Slide 79
作 业
3-3、
3-4、
3-5、
3-6、
3-8、
3-9、
3-10、
3-11、
3-15、
3-16

## Slide 80
电路图
8421BCD码
余3码
例5：试将8421BCD码转换成余3BCD码

## Slide 81
例6：试用四位加法器实现8421BCD码至余3BCD码的转换。