## Slide 1
    真值表
K J Qn+1
0 0 Qn
1 0 0
0 1 1
1 1
特性方程：
状态转换真值表（激励表）
Qn Qn+1 J K
0 0 0 
0 1 1 
1 0  1
1 1  1
0
1
J=0
K=
K=0
J=
J=1
K= 
K=1
J= 
状态转换图
特性表
J K Qn Qn+1
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0
电路状态
转换方向
转换条件

## Slide 2
第五章 时序逻辑电路
§5-1 时序电路概述
§5-2 同步时序电路的分析
§5-3 同步时序电路的设计
§5-4 异步时序电路
小结

## Slide 3
§5-3 同步时序路的设计
设计方法
状态转换表的简化
同步时序电路设计举例

## Slide 4: 时序电路概述
 组合电路与时序电路的区别
1、组合电路：
电路的输出
只与电路的输入有关，
与电路的前一时刻的状态无关
2、时序电路：
电路在某一给定时刻的输出
取决于该时刻电路的输入
还取决于前一时刻电路的状态
由触发器保存
时序电路：
组合电路
+
触发器
电路的状态与时间顺序有关
返 回

## Slide 5: 时序电路概述
式中：tn、tn+1表示相邻的两个离散时间
组合电路
存储电路
Z1
Zn
W1
Wh
Y1
YK
X1
Xn
输出状态
时钟信号
未注明
输出方程：
Z（tn） = F[X（tn），Y（tn）]
状态方程：
Y（tn+1）= G[W（tn），Y（tn）]
控制方程:
W（tn） = H[X（tn），Y（tn）]
 时序电路的结构
输出信号
输入信号
现态，或原状态
次态或新状态
控制信号

## Slide 6
时序电路概述
 时序电路的分类
1、输出Z（tn）与现态Y（tn）及输入X（tn）的关系分：
Z（tn） =
F[Y（tn）]
穆尔型（Moore）电路
F[X（tn），Y（tn）]
米莱型（Mealy）
2、从控制时序状态的脉冲源来分：
时序电路
同步：
异步：
存储电路里所有触发器由一个统一的时钟脉冲源控制
没有统一的时钟脉冲

## Slide 7
同步时序电路分析
写各触发器的控制函数
写电路的输出函数
写触发器的状态方程
作状态转换表及状态转换图
作时序波形图
得到电路的逻辑功能
同
步
时
序
电
路
的
分
析
方
法
输入端的表达式，
如T、J、K、D
组合电路的输出
特性方程
描述输入与状态转换关系的表格
画出时钟脉冲作用下的输入、输出波形图
返 回

## Slide 8
同步时序电路分析
例：已知某同步时序电路的逻辑图，试分析电路的逻辑功能
解：
1.写出各触发器的控制函数和电路的输出函数
控制函数：
T1n = Xn
Q1n
X
T2n = XnQ1n
输出函数:
X
Q1n
Q2n
Zn = XnQ2nQ1n
2.写状态方程
T触发器的状态方程为：
将T1n、 T2n代入则得到两个触发器的状态方程

## Slide 9
同步时序电路分析
3.作出电路的状态转换表及状态转换图
描述输入与状态转换关系的表格
现 入
Xn
现 态
Q2n Q1n
现控制入
T2n T1n
次 态
Q2n+1 Q1n+1
现输出
Zn
输入：输入信号、触发器的输入及现态量
输出：触发器的次 态及组合输出Zn
填表方法：
0 0
0 1
0
0
0
0
1 0
1 1
1
1
1
1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0
0 0
T1n = Xn
T2n = XnQ1n
Zn = XnQ2nQ1n
Xn Q2n Q1n 所有组合
求T1nT2nZn
由状态方程
求Q2n+1 Q1n+1
T1n = Xn
T2n = XnQ1n
0 1
Zn = XnQ2nQ1n
0
0 1
Q 1n+1=XnQ1n
Q2n+1
0 1
0 0
0
1 0
0 0
0
1 1
0 0
0
1 0
1 0
0
1 1
1 1
0
0 0
0 0
1
返 回

## Slide 10
同步时序电路分析
现 入
Xn
现 态
Q2n Q1n
现控制入
T2n T1n
次 态
Q2n+1 Q1n+1
现输出
Zn
0 0
0 1
0
0
0
0
1 0
1 1
1
1
1
1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0
0 0
0 1
0
0 1
0 1
0 0
0
1 0
0 0
0
1 1
0 0
0
1 0
1 0
0
1 1
1 1
0
0 0
0 0
1
由状态表绘出状态图
电路状态
转换条件
转换方向
返 回
00
01
10
11
1/1
1/0
1/0
Xn/Zn
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0

## Slide 11
同步时序电路分析
由状态图得电路的逻辑功能：
电路是一个可控模4计数器
X端是控制端，时钟脉冲作为计数脉冲输入。
X=1 初态为00时，
实现模4
加计数
X=0时
保持原态
 电路属于米莱型、可控模4计数器电路
输出不仅取决于电路本身的状态，而且也与输入变量X有关
返 回
00
01
10
11
1/1
1/0
1/0
Xn/Zn
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0

## Slide 12
同步时序电路分析
4.作时序波形图
初始状态Q2nQ1n为00，输入X 的序列为1111100111，
X=1模4加计数
X=0
保持原态
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
X=1模4
加计数
返 回

## Slide 13
同步时序电路分析
写各触发器的控制函数
写电路的输出函数
写触发器的状态方程
作状态转换表及状态转换图
作时序波形图
得到电路的逻辑功能
同
步
时
序
电
路
的
分
析
方
法
简单的电路可直接
绘出状态转换图
无要求可不画
返 回

## Slide 14
§5-3 同步时序路的设计
设计方法
状态转换表的简化
同步时序电路设计举例

## Slide 15
同步时序电路设计
设
计
方
法
给定逻辑功能
写原始状态图
原始状态表
状态简化得最小化状态表
状态编码
选触发器类型，求控制函数、输出函数
画逻辑电路图
画出全状态图，
检查设计，如不
符合要求，重新设计
返 回

## Slide 16
同步时序电路设计
例：设计一“011”序列检测器，每当输入011码时，对应最后一个1，电路输出为1。
解：
1、画出原始状态图（或称转移图）与原始状态表
输入端X：
输入一串行随机信号
输出端Z：
当X出现011序列时，Z=1；否则Z=0
A
B
C
D
1/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/0
1/0
X
S n
0
1
A
B
C
D
B/0
A/0
B/0
C/0
B/0
D/1
B/0
A/0
Sn+1/Zn
返 回

## Slide 17
同步时序电路设计
2、状态简化
X
S n
0
1
A
B
C
D
B/0
A/0
B/0
C/0
B/0
D/1
B/0
A/0
Sn+1/Zn
原始状态表
等价状态可以合并为一个状态
对任意输入，相应的输出都相同
X
S n
0
1
A
B
C
B/0
A/0
B/0
C/0
B/0
A/1
Sn+1/Zn
3、状态编码
00
01
10
11
尽量采用相邻代码
A
B
C
Q1Q0--两个触发器状态
X
Q1nQ0n
Q1n+1Q0n+1/Zn
0 0
0 1
0 1
1 0
01/0
00/0
01/0
10/0
01/0
00/1

## Slide 18
同步时序电路设计
4、确定触发器类型，编写状态表，求控制函数及输出函数。
 触发器类型：
选T触发器
 编写状态表：
现 入
Xn
现 态
Q1n Q0n
现控制入
T1 T0
次 态
Q1n+1Q0n+1
现输出
Zn
0
0
0
0 0
0 1
1 0
1
1
1
0 0
0 1
1 0
0
0
0
0
0
1
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0
1
0
0
1 1
0 0
1 0
1
1
1）填X=0与X=1时
电路的现态与次态，
及相应的现输出
2）填写相应的Ｔ1、Ｔ0的状态
根据现态与次态
决定T值
同：T=0
不同：T=1
3）填Ｔ1、Ｔ0的卡诺
图，求函数的表达式
状态转换表
返 回

## Slide 19
同步时序电路设计
表达式为：
Q1Q0取11组合的态未使用，在卡诺图中暂按无关项处理
根据化简时约束项的使用情况，反填状态表，得全状态表
T0：
Q1Q0X为111时，以1对待
Q1Q0X为110时，以0对待
返 回

## Slide 20
现 入
Xn
现 态
Q1n Q0n
现控制入
T1 T0
次 态
Q1n+1Q0n+1
现输出
Zn
0
0
0
0 0
0 1
1 0
1
1
1
0 0
0 1
1 0
0
0
0
0
0
1
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0
1
0
0
1 1
0 0
1 0
1
1
状态转换表

## Slide 22
同步时序电路设计
5、画逻辑电路图
返 回

## Slide 23
同步时序电路设计
6、画全状态图
0
0
1
1 1
0
1 1
现 入
Xn
现 态
Q1n Q0n
现控制入
T1 T0
次 态
Q1n+1Q0n+1
现输出
Zn
0
0
0
0 0
0 1
1 0
1
1
1
0 0
0 1
1 0
0
0
0
0
0
1
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0
1
0
0
1 1
0 0
1 0
1
1
全功能状态转换表
1
1
1
0
0
1
0
0
00
01
10
11
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
返 回

## Slide 24
同步时序电路设计
同步时序电路设计
设
计
方
法
给定逻辑功能
写原始状态图
原始状态表
状态简化得最小化状态表
状态编码
选触发器类型，求控制函数、输出函数
画逻辑电路图
画出全状态图，
检查设计，如不
符合要求，重新设计
返 回

## Slide 25
状态转换表的简化
1、 观察法简化
状态等价的判别方法：
Sn+1/Zn
X
S n
0
1
A
B
C
D
B/0
C/0
E/1
C/0
D/0
A/0
E/1
A/0
E
E/1
C/0
F
G/1
E/0
G
F/1
E/0
同样输入的条件下
前提条件：输出必须相同，
然后看次态是否等价
1）次态相同或某些次态和各自的现态相同；
2）次态交错
如F和G，记为[F，G]
3）次态互为隐含条件
A、C等价取决B、D，称B、D等价是A、C等价的隐含条件
同理， A、C等价是B、D等价的隐含条件
A、C和B、D互为隐含，A与C、B与D等价即[A，C]，[B、D]
B、E等价，记为[B、E]
关键找等价态

## Slide 26
状态转换表的简化
由于[B，E]，而[B，D]，则[D，E]。
称它们为等价类
相互等价状态的集合
将[B，D，E]称为最大等价类。
不被其它等价类所包含
Sn+1/Zn
X
S n
0
1
A
B
C
D
B/0
C/0
E/1
C/0
D/0
A/0
E/1
A/0
E
E/1
C/0
F
G/1
E/0
G
F/1
E/0
简化
Sn+1/Zn
X
S n
0
1
A
B
B/0
A/0
B/1
A/0
F
F/1
B/0
得[A，C]、[F，G]、[B，D，E]
简化的实质：
寻找所有的最大等价类，将等价态合并，得最简状态表，以使设计电路最简
返 回

## Slide 27
返 回
状态简化
2、 隐含表法简化
系统的比较方法
X1X2
Sn
A
00
01
11
10
B
C
D
E
F
G
H
D/0
D/0
F/0
A/0
C/1
D/0
E/1
F/0
C/1
D/0
E/1
A/0
D/0
B/0
A/0
F/0
C/1
F/0
E/1
A/0
D/0
D/0
A/0
F/0
G/0
G/0
A/0
A/0
B/1
D/0
E/1
A/0
S n+1/Zn
例子
A
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E
F
G
H
第一步 作隐含表
少尾
缺头
1）作隐含表
2）顺序比较


BD
AF


DG
AF

AF

DF
AF


BC
AF

DF


BC

BD
BG
AF

DG
AF


BC
DF


状态不等价填“”
状态等价填“”
取决隐含条件的--
将条件填在格中

## Slide 28
状态简化
第二步 关连比较
A
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E
F
G
H


BD
AF


DG
AF

AF

DF
AF


BC
AF

DF


BC

BD
BG
AF

DG
AF


BC
DF


X1X2
Sn
A
00
01
11
10
B
C
D
E
F
G
H
D/0
D/0
F/0
A/0
C/1
D/0
E/1
F/0
C/1
D/0
E/1
A/0
D/0
B/0
A/0
F/0
C/1
F/0
E/1
A/0
D/0
D/0
A/0
F/0
G/0
G/0
A/0
A/0
B/1
D/0
E/1
A/0
S n+1/Zn
例子
继续检查填有隐含条件的那些方格。若检查发现所填的隐含条件肯定不能满足，就在该方格内打“×”








返 回

## Slide 29
A
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E
F
G
H


BD
AF


DG
AF

AF

DF
AF


BC
AF

DF


BC

BD
BG
AF

DG
AF


BC
DF










状态简化
第三步 寻找最大等价类
未打“×”的方格，都代表一个等价状态对
由此得到全部等价对：[A，F]、[B，H]、[B，C]、[C，H]
全部最大等价类：
[A，F]、[B，C，H]、
[D]、[E]、[G]
第四步 状态合并，得最简状态表
S n+1/Zn
X1X2
Sn
A
00
01
11
10
B
D
E
G
D/0
D/0
A/0
A/0
C/1
D/0
E/1
A/0
D/0
B/0
A/0
A/0
B/1
A/0
E/1
A/0
G/0
G/0
A/0
A/0
用A表示
用B表示
返 回
构成等价类
[B、C、H]

## Slide 30
同步时序电路设计举例
例：设计一个模可变的同步递增计数器。当控制信号Ｘ＝0时为三进制计数器；Ｘ＝１时为四进制计数器。
解：
1、列原始状态图
设
输入控制端：
输出端：Ｚ1（三进制计数器的进位输出端）
Ｚ2（四进制计数器的进位输出端）
00
01
10
11
X/Z1，Z2
0/0
0/0
0/1
1/0
1/1
2、选触发器类型，求控制函数和输出函数
触发器类型：
D
个数：2
Ｄ触发器的激励表与原始状态图，作状态表
1/0
1/0
X

## Slide 31
0
1 1
现 入
X
现 态
Q1 Q0
现控制入
D1 D0
次 态
Q1 Q0
0
0
0
0 0
0 1
1 0
1
1
1
1
0 0
0 1
0 1
1 0
0 0
0
1
1
0
0 1
0
0
0
0
0
0
现输出
Z1 Z2
0
0
0
0
0
1
根据化简，约束项均未使用，按“0”处理
填入表中，得全状态表
0
1 1
0
0
0
0
0
0
输出：
状态转换表
全
举例
0
0
1
0 1
1 0
0
0
1 0
1 0
1 1
0
0
1
1
返 回

## Slide 32
举例
3、画出逻辑图
返 回

## Slide 33
举例
4、画出全状态图
00
01
10
11
0/0
0/0
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
0/0
电路是一个自启动电路，完成设计要求
仿真
返 回

## Slide 34
0
1 1
现 入
X
现 态
Q1 Q0
现控制入
D1 D0
次 态
Q1 Q0
0
0
0
0 0
0 1
1 0
1
1
1
1
0 0
0 1
0 1
1 0
0 0
0
1
1
0
0 1
0
0
0
0
0
0
现输出
Z1 Z2
0
0
0
0
0
1
0
1 1
0
0
0
0
0
0
状态转换表
全
0
0
1
0 1
1 0
0
0
1 0
1 0
1 1
0
0
1
1

## Slide 35
同步时序电路设计
同步时序电路设计
设
计
方
法
给定逻辑功能
写原始状态图
原始状态表
状态简化得最小化状态表
状态编码
选触发器类型，求控制函数、输出函数
画逻辑电路图
画出全状态图，
检查设计，如不
符合要求，重新设计
返 回

## Slide 36
异步时序电路
脉冲异步时序电路：
输入信号是脉冲信号
电平异步时序电路：
输入信号是电平
本节主要介绍该电路的分析
例：分析图示时序电路
解：
该电路是异步
注：异步电路的分析应考虑时钟信号
返 回
分
类

## Slide 37
异步时序电路分析
1. 各触发器的控制函数和时钟方程
2. 各触发器的状态方程
当时钟脉冲 跳变沿
到来时，方程成立
无时钟，保持原态
返 回

## Slide 38
异步时序电路分析
3、态序表
计数脉冲CP
Q2
Q1
Q0
CP2
CP1
CP0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
2
0
1
0
1
1
1
3
0
1
1
1
1
0
4
1
0
0
1
1
1
5
0
0
0
1
1
0
“1”表示有时钟跳变沿
“0”表示无时钟跳变沿
模5异步
计数器
返 回

## Slide 39
异步时序电路分析
时序图
电路为一模5异步计数器
逻辑功能：
返 回
设初态 为：
000

## Slide 40
小 结
 时序电路通常由记忆电路及组合电路两部分组成，具有记忆作用
时序电路可分为同步及异步时序电路、穆尓型和米萊型
同步时序电路的分析
同步时序电路的设计
 同步时序电路
 异步时序电路
脉冲异步时序电路
电平异步时序电路
主要介绍脉冲异步时序电路的分析
步骤
步骤
步骤
返 回

## Slide 41
作 业
5-1、
5-2、
5-5、
5-6、
5-8、
5-9、
5-10、
5-12、
5-13、
5-16、
5-17、
5-20、
5-22、
5-24
返 回

## Slide 42
同步时序电路分析
写各触发器的控制函数
写电路的输出函数
写触发器的状态方程
作状态转换表及状态转换图
作时序波形图
得到电路的逻辑功能
同
步
时
序
电
路
的
分
析
方
法
简单的电路可直接
绘出状态转换图
无要求可不画
返回

## Slide 43
同步时序电路设计
同步时序电路设计
设
计
方
法
给定逻辑功能
写原始状态图
原始状态表
状态简化得最小化状态表
状态编码
选触发器类型，求控制函数、输出函数
画逻辑电路图
画出全状态图，
检查设计，如不
符合要求，重新设计
返回

## Slide 44
异步时序电路分析
1. 各触发器的控制函数和时钟方程
2. 各触发器的状态方程
3、态序表
4、时序图
最后得到电路的逻辑功能
返回