## Slide 1: 模电习题解答
Notes: 本次的习题课主要讲应付考试的一些技巧，并不打算讲的有多深的理论深度。

## Slide 2: 一个核心思想
模型
Notes: 学习模电，其基本就是掌握二极管/BJT/JFET/MOSFET的大小信号模型以及运放的虚断、虚断模型。尤其是BJT的h参数模型，广泛的应用在各种计算题中（或者说公式推导）。在记住并会灵活运用模型的基础上，记忆一些细碎的知识，就可以基本满足考试的要求了。
其理由在于：模型方便记忆，从而能推出所有需要的公式，而很多公式过于复杂不便记忆；模型是一种灵活的方法，书上的公式往往限于某一具体电路而不具有广泛的适用性，灵活的运用模型能够很好地应对不同的题型。
但是同时，希望大家能够更灵活的，去记忆一下一些非常简单而且广泛适用的公式和小结论（比如后面提到的反馈类型的判断及其对输入输出电阻的影响），这个时候利用公式远比用模型来解题快得多。

## Slide 3: 第六章 放大器的单元电路
6.1 放大电路题型
一个前置步骤：计算静态工作点
一个核心模型：BJT的h参数模型
一个可能会利用到的定理：戴维宁定理
一个近似处理：微变等效电路中电容短路
一个默认参数：VBE=0.7V（NPN管）/-0.2V（PNP管）
Notes: 戴维宁和诺顿其实都没区别，因为在模型里都是求输出电阻，不会涉及到电源的问题。

## Slide 4: 6.1.1 计算静态工作点
最常见的情况
1.将所有的电容断路；
2.忽略基极电流，利用分压公式计算VB，
并利用VBE=0.7V进一步算出VE。
3.计算射极电流IE，集极电流IC近似于与之相等。
4.计算VC，并求出VCE。
5.IC和VCE就是所求的静态工作点。（记得加脚标Q）
Notes: 考题一般是不会出这种明目张胆送分的题目的，更多的，射极会直接接地；或者像12-13年的卷子那样，有一个电阻接在基极和射极之间。这个时候就要用已知条件取准确计算各个静态工作点了。

## Slide 5
习题6-6 设晶体管的VBE=0.7V，β=100，求如图所示简单偏置电路
的静态工作点，说明工作点稳定的过程。
解：VE=0； VB=VE+VBE=0.7V ；
设VC=x V
由R1上的电流等于集极电流，以及晶体管的β，可得：
把所有已知数据代入，可以解得：
x=0.788
即
VCEQ= VC – VE=0.788V
也即
ICQ= =0.88mA
注意：集极电流不为0，
不能直接利用分压公式计算VCQ

## Slide 6: 6.1.2 BJT的h参数模型
Notes: rb是三极管的体电阻，re是三极管射极的交流电阻，rce是输出电导的倒数。
具体的物理含义并不是很明晰的情况下，推荐记住图中对应的各部分就好。

## Slide 7
（1）rb由题目给定，不给则默认为0；
（2）re=26mV/IEQ；（一般都是26mV，老师应该不会在计算题里给非300K的温度）
（3）rce=VA/ICQ（VA是厄利电压；除非题目给VA，否则rce默认为正无穷，即此处开路）；
（4）rbe=rb+（1+β）re；
注意：re可能与其他电阻串/并联，此时需对re进行替换
Notes: 比如射极与地之间接有电阻RE且该电阻没有并联电容，则原公式变为rbe=rb+（1+β）（re+RE）。

## Slide 8
习题6-7 图中晶体管的β=100，rb=300Ω，VBE=0.7V，
VA无穷大，C1和C2足够大，求：
（1）静态工作点。
（2）输入电阻Rin。
（3）输出电阻Rout。
（4）电压增益。
解:（1） 1V
V
mA≈
= - · =V
= - =V

## Slide 9
（2）
（3）
（4）
即
71.09
微变等效电路
注意将电容短路，集极偏置电压接地
Notes: 试题里可能有不止一个偏置电压，微变等效模型中，请将这些偏置电压全部接地。

## Slide 10
习题6-11 （1）求图中放大电路的增益，设VBE=-0.3V，
rb=0，β=50。
（2）换成β=500的晶体管，但集电极电流不
变，求电压增益。
解：（1）

## Slide 11
（1） （续）
（2）相当于
将数据代入上式，得，

## Slide 12
习题6-12 图中晶体管的β=80，rbe=2.5kΩ，求输出电阻
和电压增益。
解：题目已经给出了rbe,直接画出微变等效电路
对rbe、CCCS、RE部分电路利用戴维宁定理，当输入电
流为ib时，相应的端电压为
方括号内的式子即为二端口等效电阻，则有
可以进一步算出增益：
当感觉微变等效电路比较难画时，
找出元件两端的等势点，
把元件画在两点之间即可

## Slide 13
习题6-23 求图中放大电路的增益，设图中晶体管的
β=100，rb=0，VA很大，VBE=0.7V。
解:忽略两个基极电流，此时注意
则可以推出各静态工作点（过程从略）:
从而有2个BJT的交流电阻：

## Slide 14
先求竖线右侧二端口的输出电阻，显然，由戴维宁定理：
则有：
即

## Slide 15: 总结
第一步：求静态工作点。
第二步：计算交流电阻等参数，画出微变等效电路图。
第三步：利用戴维宁定理将部分电路等效为一个电阻，简化模型。
第四步：写出输入输出电压相关的表达式，计算电压增益。

## Slide 16
6.2 功率输出级题型
·一组简单的功率公式
总管耗

## Slide 17
习题6-20 图中是乙类功率放大器的示意图，若不考虑交
越失真，则试做：
（1）求输出整线幅度为14.4V时负载上的输出功
率、效率、电源消耗的总功率和每管的管耗。
（2）若出输出正弦幅度为5V，则重求上面的值。
解：（1）=75.4% （2）26.2%

## Slide 18: 第七章 放大器的频率特性
一个重要概念：时间常数
一个核心模型：BJT的π参数模型
一个近似方法：高频时只考虑极间电容，低频时只考虑大电容
一个可能会利用到的定理：米勒定理
三个重要参数：fT、Cπ、Cμ

## Slide 19
7.1 时间常数τ
τ=CRo

## Slide 20
习题7-11 如果单独考虑图中C1,C2,CE的作用，则他们引
进的时间常数分别为：
τ1=C1(RB1||RB2||rbe)
τ2=C2(Rce||RC+RL)
τ3=CE[RE||(re+rb/(1+β)]
设τ1>>τ2>>τ3，则电路的下界频率fL=
rce断路？

## Slide 21
7.2 π型等效电路及参数fT、Cπ、Cμ之间的关系
由米勒定理，Cμ可以等价为两个电容Cμ1，Cμ2，分别位于左右两侧。其中：
式中Av近似的为：
rπ=(1+β）re
fT=gm/[2π(Cμ+Cπ)]
gm≈1/re
书上此处的电阻是负载电阻和集极电阻的并联，忽略rce，
ppt上只是一个参考，具体题目中需要替换为相应的电阻
Notes: 假设rce被忽略掉，同时有集极电阻RC以及负载电阻RL并联在CCCS上，则Av=-gm（RC||RL）

## Slide 22
习题7-12 设图中晶体管的β=50，rb=200Ω，Cμ=5pF，
VBE=0.7V，fT=150MHz，求fH和fL。
解：先求静态工作点
即有：
即
又由fT=150MHz， Cμ=5pF，可得

## Slide 23
高
频
等
效
电
路
图
Cμ两端电压的中频增益为：Av=gm(RC||RL)≈117.9
由米勒定理可将Cμ分解为：Cμ1=（1+Av）Cμ≈594.5pF Cμ2=（1+1/Av）Cμ≈5.04pF
左右两部分电路独立，可以单独计算时间常数：
则有

## Slide 24
低
频
等
效
电
路
图

## Slide 25: 总结
第一步：求静态工作点。
第二步：计算π参数模型中各个参数，画出π参数等效电路图。
第三步：利用米勒定理将Cμ等效为两个电容，分别计算各部分的
时间常数，求上界频率。
第四步：去掉极间电容，将其他（一般是uF数量级）的电容画到
相应位置，分别计算各部分时间常数，求下界频率。

## Slide 26: 第八章 模拟集成电路中的单元电路
8.1 电流源题型
一个起点：计算“输入”电流
一个计算方法：对称性
一个误差计算：不同VCE引起的误差
一个注意点：计算输出阻抗时，rce不可忽略

## Slide 27
习题8-3 设图中晶体管完全匹配，β很大，VA=80V，
VBE=0.7V，求输出电流Io和输出电阻Ro。
解：先求R上的电流
由晶体管的对称性，二者基极电流相等，从而可得：
从而有
考虑VCE（15V直接接到Q2的集极）带来的误差
由微变等效电路（图略）可以易知输出电阻即为Q2的rce：
(Io=IC)

## Slide 28
习题8-5 设图中晶体管相同，β=50，VA=，问：
（1）当S1闭合时，电流I=？
（2）当S1断开时，电流I是否变化？为什么？
解：（1）由晶体管的对称性，三个基极电流相等，从而可得：
从而有
由于VA为无穷，此处不考虑VCE差异带来的失配。
（2） K断开后，Q3变为正向导通的PN结，电流明显增大，
使得I变小。

## Slide 29
8.2 差动放大级题型
一个核心模型：BJT的h参数模型
一个记忆点：负载的处理方法

## Slide 30
习题8-12 设图中晶体管和集电极电阻相互对称，
VBE=0.7V ，β=100，rb=100Ω，试做：
（1）求晶体管的静态工作电流。
（2）当Vi1=20mV，Vi2=10mV时，
求差动输出电压。
（3）当Vi1=( 20+Asin)mV，
Vi2=( 10+Asin)mV,
求差动输出电压。
解：（1）VB1=VB2=0 VE1=VE2=VE=-0.7V
IE1=IE2=IC1=IC2=(VE-VEE)/(2·RE)≈0.1mA
且有rbe=rb+(1+β)re=26.23kΩ
（2）
（3）由于rbe对称，差动输入电压不变，故差动输出电压不变。

## Slide 31
习题8-15 设图中晶体管对称 ，β=50，rbe=1kΩ，求
RE=50Ω和RE=0两种情况下的差模增益。
解：先利用米勒效应把电容等效到两侧，
再利用h参数模型画出微变等效电路：
这里的就相当于h参数模型里的，
可以把它等效到上去
即
由于计算的是差模增益，不妨令,也即有：
当0，差模增益为-25
当，差模增益为-9.26
书上并不是纯差模信号，但增益不变

## Slide 32: 总结
第一步：求静态工作点。
第二步：有负载则把负载等效为两个电阻。
第三步：画出h参数等效电路图。
第三步：写出两个输出电压表达式，并计算差模增益。

## Slide 33: 第九章 负反馈
9.1 反馈类型判断题型
一个前提：找到反馈电阻（网络）
一个技巧：经验判断
正负反馈的判断方法：突变小信号（直接写负反馈）
一个辅助检查手段：微变等效电路图
Notes: 理论上（强行理论）我们不考正反馈我们就直接写负反馈咯，想保险一点就写反馈，除非老师说不写负字一分不给。

## Slide 34
反馈类型的判断技巧
电流反馈
电压反馈
串联反馈
并联反馈

## Slide 35
习题9-24 求图中各电路的反馈类型
解：反馈电阻：。
经验判断为电压串联反馈
画出微变等效电路，可以验证判断是正确的：
又注意到
上的分压使下
降，故为负反馈
Notes: 实际上需要先推到vi↑→vo↑

## Slide 36
电流并联负反馈
电流串联负反馈
电压串联负反馈

## Slide 37
电压并联负反馈
电压串联负反馈

## Slide 38
习题9-25 求图中各电路的反馈元件与反馈类型
解：R1：对T2来讲，是直流的电流串联负反馈
R2：对T1来讲，是交直流的电流串联负反馈
R3：对T2来讲，是交流的电压并联负反馈
R4：整体的，交直流的电流并联负反馈
T1
T2

## Slide 39
解：R1：整体的，交直流的点流并联负反馈
R1及R4：对T1来讲，是交直流的电压并联负反馈
R2：对T1来讲，是交直流的电流串联负反馈
R3：对T1来讲，是交直流的电流串联负反馈
R4及R6：对T2来讲，是交直流的电压并联负反馈
R5：对T2来讲，是交直流的电流串联负反馈
R6：对T3来讲，是交直流的电流串联负反馈
R7：对T3来讲，交直流的电压串联负反馈
R8及R3：整体的，交直流的电压串联负反馈

## Slide 40
解：R2：对T1来讲，是直流的电流串联负反馈
R4：对T2来讲，是直流的电流串联负反馈
R5：对T2来讲，是交直流的电流串联负反馈
（没有R4）R5及R6：整体的，交直流的电流并联负反馈

## Slide 41
解：R1：直流的电压并联负反馈
R2：交直流的电压并联负反馈

## Slide 42
9.2 近似计算题型
一个记忆点：反馈类型对输入输出阻抗的影响。
近似计算的主要方法：虚短、虚断。

## Slide 43
反馈类型对输入输出电阻的影响
电流反馈：提高输出阻抗
电压反馈：降低输出阻抗
并联反馈：提高输入阻抗
串联反馈：降低输入阻抗
倍数均为1+AF
A为开环放大系数
F为反馈系数
AF为环增益

## Slide 44
习题9-11 一放大器的开环增益为100倍，开环输入电阻等于1kΩ。
要得到8kΩ的闭环输入电阻，应采用什么反馈？环增益和反馈系数是多大？
解：想提高输入电阻，应该用并联反馈。
且
由此可得，1+AF=8，即
环增益AF=7，反馈系数F=0.07

## Slide 45
习题9-27 用近似法求Vo/Vi和Io/Vi。
GND
解：输入级的基极与射极电压近似相等（虚短）
同时基极电流近似为0（虚断），有
输出级的集极电流与射极电流近似相等，有
故有

## Slide 46: 第十章 集成运算放大器的运用 （习题10-4略，请自己看书上396页）
10.1 不含二极管的题型
核心模型：虚短，虚断
可能用到的定理：叠加定理

## Slide 47
习题10-6 设图中的Z代表元件的阻抗，请用运放的基本
特性求输入阻抗
解：由虚短原理有，从而有两个R上的压降相等，
但电流等大反向。
由虚断原理，输入电流等于上方的R的电流且Z上的电流等
于下方的R的电流。
故而Z上的电流与输入电流等大反向。
又
故

## Slide 48
习题10-11 设图中的运放是理想的，求输出电压的表达式。
解：由虚短原理，左侧三个运放的输出电压分别为各自
的输入电压，右侧运放的输入电压等于输出电压。
故有三个电阻上的电流：
由虚断原理，三个电阻的电流值和应为0，故

## Slide 49
习题10-15 求t=20ms是图中的输出电压，设电容的初始
电压为0。
解：由虚短原理，三个电阻右端电势为0，
故有三个电阻上的电流：
由虚断原理，电容的充电电流为三者之和，t=20ms时，
电容上的总电荷为：
电容的初始电压为0，同时电容左侧电势恒为0，故电容两端的电压差值,也即输出电压为

## Slide 50
习题10-40 图中运放的最大输出电压为，最大输出电流5mA，
求：
（1）负载上的电流；
（2）负载的最大值。
解：（1）由虚短原理，R两侧电压为1V，即R上的电流为2mA。
由虚断原理，负载上的电流等于R上的电流，即2mA。
（2）运放的输出电压等于负载上的电压加R上的电压：
故有负载的最大值为4.5kΩ。

## Slide 51
习题10-46 图中是晶体管的β测试电路，设运放是理想的，
测试条件是=5V，=1mA.求：
（1）和R。
（2）电流表的读数与β的关系。
解：（1）由虚短原理，
由虚断原理，集极电流等于R上的电流，故而
（2）由集极电流和基极电流的关系：

## Slide 52
10.2 含二极管的题型
10.2.1 含齐纳二极管的题型
不适用的原理：虚短
规则：
Notes: 注意，这并不是绝对的。

## Slide 53
习题10-25 画出图中A,B,C三点的波形。
解：由虚短第一个放大器的反向输入端电势为0；
由虚断有20kΩ上的电流等于10kΩ上的电流：
故有:
当第二放大器反向输入端输入电压大于0，输出负无穷，
但被稳压在-6V；反之被稳压在6V。
最后一个放大器是电压跟随器，由虚断原理，B、C的电
压波形相同。
2V
-2v
6V
-6V
考试的时候把上升
沿和下降沿都画直
A
B
C

## Slide 54
习题10-26 画出图中电路的电压传输特性曲线。
解：这是一个迟滞回环比较器，找到翻转点即可画出曲线。
当输出被稳压在6V，由叠加定理，放大器同相端的电压
为：
当反向端输入电压高于此值时输出电压翻转，变为-6V。
此时又由叠加定理，同相端电压为：
当反向端输入电压低于此值时输出电压翻转，变为6V。
则有：

## Slide 55
10.2.2 二极管作乘除法器的题型
附加模型：二极管的电压-电流关系

## Slide 56
习题10-23 设D1和D2相同，推导图中输入与输出的关系。
解：由虚短和虚断可以推得D1和D2上的电流：
即得：
又由虚短即得输出电流：
由虚断可知，输出电压为：

## Slide 57
10.2.3 二极管作单向导通用的题型
一般出题会是方波发生电路，用于调占空比（相对简单）
在其他电路中也有应用（关键在于判断二极管是否导通）

## Slide 58
习题10-33 G设R4=0.1R5，画出输出波形的示意图。
解：由
D2导通时的充电速度是D1导通时的10倍，
即输出为正的时间为输出位负的1/10。
由于齐纳二极管的稳压作用，波形为方波，则：

## Slide 59
10.3 电路设计题型
关键：熟悉各种集成运放应用的电路图和输入输出关系
原理：虚短、虚断

## Slide 60
习题10-13 用一个运放设计一个同相加法器，使其输出为。
解：由虚短和虚断推出关系式：
令，化简为
即得
不妨取

## Slide 61: Tips
以上讲的所有内容，只适合于应试和理论计算。如果想要在模电上面有更大的提高，达到理论应用于实践的层次，请务必认真仔细的阅读模电相关的书籍，了解各类电子元件相应的参数及其意义。同时利用仿真软件，可以加快对电路的理解。最终应用到实际里，面包板是练手的最佳伙伴虽然它总是间歇性抽筋，练习焊接操作也是必要的。（打个广告，推荐赵二刚老师的工程训练课）
想要掌握各种模型，务必多做一些相对简单的习题，做多了自然就对模型熟悉了。也可以挑战一些比较复杂的题目，加深对模型的印象。
最后一道设计题一般都是加法器，参数上也不会有太多的要求，不会出的太难，着重看一下加法器再兼带的看一下乘法器问题应该不大。